Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                      201_ р. №

Київ

Про затвердження Порядку взаємодії Державної прикордонної служби та Державної екологічної інспекції у разі виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання транспортних засобів та вантажів, що переміщуються через державний кордон України

Відповідно до абзацу третього частини третьої статті 6 Закону України «Про прикордонний контроль» Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок взаємодії Державної прикордонної служби та Державної екологічної інспекції у разі виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання транспортних засобів та вантажів, що переміщуються через державний кордон України, що додається.

Прем’єр-міністр України	В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від «___» ______ 2019 № ___

ПОРЯДОК

взаємодії Державної прикордонної служби та Державної екологічної інспекції у разі виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання транспортних засобів та вантажів, що переміщуються через державний кордон України

- Порядок взаємодії уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби та Держекоінспекції у разі виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання транспортних засобів, вантажів та іншого майна, що переміщуються через державний кордон України розроблено відповідно до законодавства України та визначає механізм взаємодії Державної прикордонної служби та Держекоінспекції у разі виявлення в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон та в контрольних пунктах в’їзду на тимчасово окуповану територію України Автономну Республіку Крим та виїзду з неї транспортних засобів, вантажів та іншого майна із перевищенням допустимого рівня іонізуючого випромінювання.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

  - виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання – заходи направлені на інструментальне підтвердження або спростування виявлених фактів перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання об’єктами;

  - вантаж – майно, крім багажу, а також бортових припасів (для повітряних, морських та річкових суден), що перевозиться транспортними засобами;

  - державні інспектори – державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища та державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища відповідних територій;

  - допустимий рівень іонізуючого випромінювання – показник потужності еквівалентної дози від підконтрольного об’єкта, що не перевищує 0,5 мкЗв/год. При цьому нейтронне випромінювання не фіксується;

  - інше майно – багаж, ручна поклажа та (або) будь які предмети, речі, які не входять до складу вантажу та переміщуються через державний кордон будь яким видом транспорту та (або) особами;

  - іонізуюче випромінювання – потік заряджених або нейтральних частинок чи квантів електромагнітного випромінювання, проходження яких через речовину призводить до іонізації і збудження атомів або молекул середовища;

  - комплекс автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів (далі – Комплекс) – стаціонарний сигналізаційний прилад радіаційної розвідки (контролю)  призначений для безперервного контролю за  радіаційним фоном, його порівняння з встановленими значеннями та виданням світлової і звукової сигналізації;

  - норми радіаційної безпеки – система принципів, критеріїв, нормативів та правил, виконання яких є обов'язковою нормою в політиці держави щодо забезпечення протирадіаційного захисту людини та радіаційної безпеки, які регулюються та визначені Державними гігієнічними нормативами «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)», затверджені Постановами Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1997 року N 62 та від 12 липня 2000 року № 116;

  - пункти пропуску – пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду на тимчасово окуповану територію України Автономної Республіки Крим та виїзду з неї;

  - переносний прилад радіаційної розвідки (контролю) – сигналізаційний  прилад призначений для виявлення та локалізації джерела іонізуючого випромінювання;

  - транспортні засоби – засоби автомобільного, залізничного, авіаційного та водного транспорту.

Інші терміни, що застосовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про прикордонний контроль»,  «Про державний кордон України», «Про Державну прикордонну службу України», "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України", «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Положенні про пункти пропуску та пункти контролю, затвердженого   постановою   Кабінету  Міністрів України  від  18 серпня 2010 р. № 751, Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу, затвердженого   постановою Кабінету Міністрів України від 02 червня 2003 р. № 813.

3. Перевірка у пунктах пропуску транспортних засобів, вантажів та іншого майна з метою виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання здійснюється органами (підрозділами) Державної прикордонної служби з використанням стаціонарних та/або переносних приладів радіаційної розвідки (контролю).

Уповноважені службові особи Державної прикордонної служби забезпечують створення необхідних умов для виконання державними інспекторами визначених цим Порядком обов'язків, зокрема щодо безперешкодного допуску (за викликом) в пункти пропуску (відповідно до часу їх роботи) та, у разі необхідності – в службові приміщення, які використовуються Державною прикордонною службою або інші  приміщення пункту пропуску, а також забезпечують отримання необхідної інформації та документів від інших контрольних служб в пунктах пропуску.

4. У разі спрацювання стаціонарних та/або переносних приладів радіаційної розвідки (контролю) уповноважені службові особи Державної прикордонної служби застосовують такі дії:

1) інспектор прикордонної служби, який виявив спрацювання стаціонарного та/або переносного приладу радіаційної розвідки (контролю) негайно доповідає про такий факт старшому прикордонних нарядів в пункті пропуску;

2) Старший прикордонних нарядів в пункті пропуску:

протягом 20 хвилин організовує повторну перевірку транспортного засобу та (або) вантажу та (або) іншого майна з використанням переносного приладу (приладів) радіаційної розвідки (контролю) з метою підтвердження або спростування виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання;

у разі підтвердження перевищення допустимого (природного) рівня іонізуючого випромінювання:

організовує (у разі можливості) переміщення транспортного  засобу та (або) вантажу та (або) іншого майна на спеціально визначене місце (майданчик);

встановлює навколо транспортного засобу та (або) вантажу та (або) іншого майна межі контрольованої зони та організовує її охорону з метою виключення доступу сторонніх осіб до транспортного засобу та (або) вантажу та (або) іншого майна, або їх несанкціонованого переміщення;

доповідає про виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання начальнику підрозділу охорони державного кордону;

надає начальнику зміни відділу управління службою (далі – ВУС) органу охорони державного кордону інформацію про місце та час виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання, а також наявну ідентифікаційну інформацію про транспортний засіб та (або) вантаж та (або) інше майно на які відбулось спрацювання;

складає акт фіксації перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання за формою, наведеною у додатку 1;

надає дозвіл на перетинання державного кордону або приймає рішення про відмову у перетинанні державного кордону таким транспортним засобом та (або) вантажем, та (або) іншим майном за формою, наведеною у додатку 2 на підставі рекомендації наданої посадовою особою Держекоінспекції, що фіксується шляхом складання протоколу радіаційного обстеження за формою, наведеною у додатку 3, про що доповідає начальнику підрозділу охорони державного кордону та інформує начальника зміни ВУС.

5. Рішення про відмову у перетинанні державного кордону (додаток 2) та Протокол радіаційного обстеження (додаток 3) щодо транспортного засобу та (або) вантажу та (або) іншого майна складаються у трьох примірниках, один з яких зберігається у підрозділі охорони державного кордону, другий надається державному інспектору, третій – вручається особі, що керує транспортним засобом чи здійснює перевезення, переміщення, супроводження транспортних засобів та (або) вантажів та (або) іншого майна.

6. У разі виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання від особи вона виводиться із загального потоку осіб, що прямують через державний кордон (адміністративний кордон з тимчасово окупованою територією України Автономної Республіки Крим).

Якщо джерело такого випромінювання встановлено серед одягу, предметів або іншого майна особи, вживаються заходи передбачені пунктами 4 та 5 Порядку.

Коли джерелом випромінювання встановлено безпосередньо особу (її тіло), старший прикордонних нарядів в пункті пропуску складає акт фіксації перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання (додаток 1) та допускає особу до подальшого проходження контрольних процедур в пункті пропуску.

7. Про усі випадки спрацювання стаціонарних та (або) переносних приладів радіаційної розвідки (контролю), час здійснення доповідей керівництву підрозділу охорони державного кордону та інформування старшого зміни ВУС, прийнятті рішення відносно транспортних засобів та (або) вантажу та (або) іншого майна старший прикордонних нарядів в пункті пропуску та старший зміни відділу прикордонної служби робить запис у рапорті за зміну.

8. Документи, визначені додатками 1, 2, 3 зберігаються у підрозділі охорони державного кордону протягом одного року, після чого підлягають комісійному знищенню.

9. Начальник зміни ВУС:

за допомогою засобів телефонного, факсимільного та/або електронного поштового зв’язку не пізніше 10 хвилин після отримання такої інформації від старшого прикордонних нарядів повідомляє відповідний територіальний орган Держекоінспекції із зазначенням пункту пропуску, про місце та час виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання, про транспортний засіб та (або) вантаж та (або) інше майно на які відбулось спрацювання;

про виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання, результати перевірки дотримання вимог законодавства про радіаційну безпеку (дозвіл або відмову у перетинанні державного кордону України), прийняте старшим прикордонних нарядів в пункті пропуску рішення про відмову у пропуску через державний кордон транспортного засобу та (або) вантажу та (або) іншого майна, а також про іншу інформацію або вжиті заходи, пов’язані з цими діями доповідає начальнику органу охорони державного кордону та начальнику зміни центру управління службою (далі – ЦУС) регіонального управління, головного ЦУС – для Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ».

10. Відповідний територіальний орган Держекоінспекції після отримання повідомлення від начальника зміни ВУС про виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання забезпечує прибуття державного інспектора у визначений пункт пропуску не пізніше ніж через 4 години з моменту отримання такого повідомлення з метою здійснення перевірки дотримання вимог законодавства про радіаційну безпеку.

11. Державний інспектор проводить зовнішній огляд виявленого об’єкта (наявність попереджувальних написів, знаків радіаційної небезпеки, перевіряє цілісність пакувального матеріалу, ознак просипання, протікання речовини) тощо;

за допомогою переносних приладів радіаційного контролю:

вимірює потужність амбієнтного еквівалента дози гамма випромінювання (далі - ПАЕД гамма – випромінювання);

вимірює поверхневу густину потоку бета частинок на поверхні транспортних засобів, вантажів та іншого майна (β – забруднення поверхні);

визначає тип радіонуклідного джерела;

визначає наявність нейтронного випромінювання;

за результатами зовнішнього огляду виявленого об’єкта та проведених вимірювань надає дозвіл або заборону на пропуск через державний кордон України таких транспортних засобів та (або) вантажів та (або) іншого майна шляхом складання протоколу радіаційного обстеження (додаток 3), в якому формулюється висновок про дотримання (недотримання) вимог законодавства про радіаційну безпеку та проставляється відмітка державного інспектора;

протокол радіаційного обстеження передається старшому прикордонних нарядів в пункті пропуску та рекомендує надати дозвіл на перетинання державного кордону або прийняти рішення про відмову у перетинанні державного кордону щодо транспортних засобів та (або) вантажів та (або) іншого майна.

У разі виявлення джерела іонізуючого випромінювання в незаконному обігу, державний інспектор діє згідно з вимогами Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. № 813.

12. Облік випадків виявлення перевищень допустимого рівня іонізуючого випромінювання транспортних засобів, вантажів та іншого майна в пунктах пропуску та прийнятих щодо них рішень ведеться в органах охорони державного кордону та територіальних органах Держекоінспекції.

З метою протидії незаконному переміщенню через державний кордон України транспортних засобів, вантажу та іншого майна, що має перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання, проведення звірки даних, органи охорони державного кордону та територіальні органи Держекоінспекції щомісячно здійснюють взаємообмін інформаційно – аналітичними даними щодо виявлених випадків.

Додаток 1

до Порядку

(підпункт 2 пункту 4.2)

АКТ

фіксації перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання

"__" ___________ 20___ року                                             ____________________

(назва пункту пропуску,

пункту контролю  або КПВВ)

Час спрацювання комплексу/приладу _____________

Виявлений показник іонізуючого випромінювання _____________________

Комплекс/прилад  ____________________________________________________

____________________________________________________________________

(найменування, номер)

Об’єкт, який викликав спрацювання комплексу/приладу____________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

(ідентифікаційні дані транспортного засобу (марка, рік випуску, держаний номер, VIN-код) /вантажу /іншого майна (найменування, кількість), інші дані)

Ким зафіксовано спрацювання _________________________________________

____________________________________________________________________

(посада, військове звання, підпис,  ініціали та прізвище інспектора)

Час здійснення повторної перевірки  ________________

Комплекс/прилад, що використаний для повторної перевірки____________ ____________________________________________________________________

(найменування, номер)

Хто здійснив повторну перевірку_______________________________________

____________________________________________________________________

(посада, військове звання, підпис,  ініціали та прізвище інспектора)

Про виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання:

___ ________ 20___ р. ___ г. ___хв. здійснено доповідь ____________________

____________________________________________________________________

(посада, військове звання, прізвище та ініціали начальника підрозділу або особи, що його заміщає)

___ ________ 20___ р. ___ г. ___хв. надано інформацію ВУС _______________

____________________________________________________________________

(військове звання, прізвище та ініціали начальника зміни ВУС)

Акт склав: __________________________________________________________

____________________________________________________________________

(посада, військове звання, прізвище та ініціали старшого прикордонних нарядів)

____________________

(підпис)

Додаток 2

до Порядку

(підпункт 2 пункту 4)

РІШЕННЯ

про відмову у пропуску через державний кордон України

(адміністративний кордон з ТОТ АРК)

"__" ___________ 20___ року                                      ____________________

(назва пункту пропуску,

пункту контролю  або КПВВ)

Згідно з частиною третьою статті 6 Закону України "Про прикордонний контроль" мною,_____________________________________________________

____________________________________________________________________

(посада, військове звання,  прізвище, ім'я, по батькові)

як уповноваженою службовою особою підрозділу  охорони державного кордону:

- Прийнято рішення про відмову у перетинанні державного кордону України (адміністративний кордон з ТОТ АРК)___________________________________  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ідентифікаційні дані транспортного засобу (марка, рік випуску, держаний номер, VIN-код) /вантажу /іншого майна (найменування, кількість), інші дані)

Підстава: ________________________________________________________

(рекомендація Держекоінспектора, номер та дата  протоколу )

- Рішення набирає чинності невідкладно.

- Про прийняте рішення доповів начальнику

______________________________________________________________________

(назва органу (підрозділу) охорони державного кордону)

4. Це рішення може бути оскаржене за  належністю до начальника_______________

___________________________________________________________________,

(назва органу охорони державного кордону)

що знаходиться __________________________________________, або до суду.

(місто, вулиця, будинок, індекс)

Оскарження зазначеного рішення не зупиняє його дії. Оскаржене рішення може бути скасовано чи змінено начальником ____________________________

_______________________________або скасовано та визнано судом нечинним.

(назва органу охорони державного кордону)

5. Рішення оформлено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

__________________     ________      ___________________________________

(військове звання)                          (підпис)                    (ініціали та прізвище особи,  яка прийняла рішення)

Другий примірник цього рішення отримав: _________________________________

(посада)

____________            ________        ______________________________________

(дата)                                 (підпис)                                    (ініціали та прізвище)

Третій примірник цього рішення отримав:

прізвище та ім'я _________________________ дата, місяць, рік народження ___________,

громадянство___________ паспортний документ: серія_____, № __________,

__________            ______________

(дата)                                 (підпис)

Додаток 3

до Порядку

(підпункт 2 пункту 4)

ПРОТОКОЛ

РАДІАЦІЙНОГО ОБСТЕЖЕННЯ  № ____________

«________________________»                   від  "_____"______________20___ р.

(пункт пропуску (пункт контролю)

Об’єкт__________________________________________________________

(транспортний засіб, вантаж)

який транспортується відповідно до контракту № _________ від _________

Транспортний засіб: вид______________, марка_______________________, №______________

Власник вантажу__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(найменування підприємства, посада, прізвище та ініціали керівника)

Виміри проведено приладами  _____________________________________,

(назва, марка, заводський номер)

що повірені __________________________________________________

(дата повірки)

Вид робіт: виміри потужності амбієнтного еквівалента дози гамма – випромінювання (АЕД гамма – випромінювання), визначення бета – забруднення поверхні, наявність нейтронного випромінювання, попередня ідентифікація радіонукліду (за наявності ідентифікатора радіоактивності)

Результати  вимірів

| П/н | № точки виміру | Опис точки виміру | Відстань виміру (м) | АЕД γ випромінювання Мкзв/год, (Мкр/год) | β – забруднення поверхні част./хв.см2 | Наявність нейтронного випромінювання | Попередня ідентифікація радіонукліду (тип радіонукліду) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Контрольні рівні, встановлені НРБУ-97

ПЕД гамма-випромінювання <0,03 мР/год.

Фіксоване бета-забруднення <30 част/хв.кв.см

Висновок: ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(доступно викладається інформація про результати огляду з посиланням на нормативні документи та зазначається рекомендація інспектора ДЕІ уповноваженій службовій особі ДПСУ про надання дозволу або заборони на пропуск через державний кордон України транспортним засобом та (або) вантажем, та (або) іншим майном)

Виміри проведено_________________________

(найменування організації)

Виконавець_______________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

У присутності власника вантажу____________

________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)                       (відмітка  Держекоінспектора)