ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Мостиського прикордонного

загону

від «15»  березня 2018 року № 24

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА

пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець»

# I. Загальні положення

1.1. Технологічна схема пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець» (далі – Технологічна схема), розроблена відповідно до ст. 25 Закону України «Про прикордонний контроль» від 05 листопада 2009 року, Закону України від 13 березня 2012 року № 4495-IV, «Митного кодексу України», постанов Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 року № 751 «Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю» та від 21 травня 2012 року № 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними» та інших нормативно-правових актів України і визначає порядок взаємодії підрозділу охорони державного кордону Мостиського прикордонного загону (далі – підрозділ охорони державного кордону), відділів митного оформлення №1-4 митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС (далі – ВМО № 1-4 м/п «Краковець») та підрозділів інших державних контрольних служб, які здійснюють свою діяльність у пункті пропуску «Краківець» (далі – пункт пропуску), загальний порядок та послідовність проведення всіх видів контролю, особливості здійснення підрозділами державних контрольних служб окремих процедур контролю та їх складових елементів (перевірка документів, огляд транспортних засобів тощо) у рамках реалізації визначених законодавством компетенції та повноважень. При цьому зміст процедур контролю визначається чинним законодавством України.

1.2. У разі змін в законодавстві або якщо положення Технологічної схеми не відповідають визначеним законодавством України нормам чи правилам, встановленим міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, до внесення відповідних змін, Технологічна схема діє в частині, що не суперечить чинному законодавству та міжнародним договорам України.

1.3. Усі процедури контролю, що здійснюються службовими та посадовими особами підрозділів державних контрольних служб у рамках цієї Технологічної схеми, не повинні впливати на ефективність протидії протиправній діяльності у пункті пропуску.

1.4. Терміни, що вживаються у цій Технологічній схемі визначені нормативно – правовими актами з питань охорони державного кордону, митної справи та іншими законодавчими актами України.

ІІ. Місця для проведення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, межі території пункту пропуску, зони прикордонного та митного контролю, місця стоянок транспортних засобів

2.1. Прикордонний контроль осіб, транспортних засобів і вантажів здійснюється у місцях, визначених статтею 5 Закону України «Про прикордонний контроль».

2.2. Митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів здійснюється відповідно до Типової технологічної схеми здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. №451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними».

2.3. Переміщення та митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів у пункті пропуску здійснюється з використанням двоканальної системи, на смугах руху, визначених для переміщення автомобільних транспортних засобів за їх типами, з урахуванням вимог законодавства щодо декларування та оподаткування автомобільних транспортних засобів і товарів.

Для здійснення прикордонного та митного контролю транспортних засобів у пункті пропуску визначені смуги руху, які позначені відповідними розпізнавальними знаками (табличками, дорожньою розміткою).

2.3.1.	Смуги руху, позначені символами зеленого кольору («зелений коридор»), призначені для переміщення товарів в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території і не підлягають письмовому декларуванню.

2.3.2.	Смуги руху, позначені символами червоного кольору («червоний коридор»), призначені для переміщення всіх інших автомобільних транспортних засобів і товарів.

2.3.3.	«Автобусна смуга руху» - місце здійснення прикордонного і митного контролю автобусів, що здійснюють регулярні та нерегулярні міжнародні перевезення пасажирів (у тому числі - туристичних груп), що визначається з урахуванням існуючої інфраструктури пункту пропуску.

2.4. Особа, яка здійснює переміщення автомобільних транспортних засобів і товарів через державний кордон України, самостійно обирає смугу руху («зелений» або «червоний» коридор) для проходження прикордонно-митного контролю.

2.5. Межі території пункту пропуску встановлюються відповідно до пункту 22 «Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 року № 751.

2.6. Для здійснення прикордонного та митного контролю в пункті пропуску встановлюються зони контролю.

2.6.1. Зона прикордонного контролю у пункті пропуску визначається відповідно до пункту 20 Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 року № 751.

Зона прикордонного контролю встановлена і позначена інформаційними табличками.

2.6.2. Зона митного контролю у пункті пропуску створюється митним постом «Краковець» Львівської митниці ДФС (далі – м/п «Краковець») за погодженням з Мостиським прикордонним загоном відповідно до Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 травня 2012 року № 583, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 червня 2012 року за №879/21191.

Рішення про створення зони митного контролю (далі - Рішення) підписується керівником митного поста або уповноваженою ним особою та погоджується з керівництвом Мостиського прикордонного загону. Межі зон митного контролю в пункті пропуску визначаються план-схемою, яка додається до Рішення. Зони митного контролю встановлюється на смугах руху автотранспорту, в залах митного огляду, складах митниці, інших приміщеннях, магазині безмитної торгівлі, позначена дорожньою розміткою та інформаційними табличками.

2.7. Для стоянки затриманих транспортних засобів визначений спеціальний майданчик, а поглиблений огляд транспортних засобів у пункті пропуску здійснюється в боксах для проведення поглибленого огляду, або на спеціальних площадках з виведенням транспортного засобу з загального потоку зі смуги руху.

2.8. Зони прикордонного контролю та митного контролю є режимною зоною пункту пропуску, на якій можуть встановлюватися додаткові режимні правила.

III. Маршрути руху, місця стоянки і місця відстою транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, а також порядок дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

3.1 Для здійснення контролю транспортні засоби, що перевозять через державний кордон отруйні (сильнодіючі) речовини та небезпечні вантажі слідують по першій смузі руху при в’їзді в Україну, по двадцятій – при виїзді з України.

3.2. Відстій транспортних засобів, які перевозять через державний кордон отруйні (сильнодіючі) речовини та небезпечні вантажі: при в’їзді в Україну – в зоні митного контролю, перед виїздом з пункту пропуску, при виїзді з України – в зоні митного контролю, на лінії світлофорів.

3.3. Пропуск транспортних засобів з негабаритними вантажами здійснюється в пункті пропуску по окремій смузі руху транспортних засобів з негабаритними вантажами.

ІV. Загальний порядок та послідовність контрольних операцій і порядок пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів, спеціальних, небезпечних вантажів та спеціальних транспортних засобів, посадових осіб дипломатичних або консульських установ, автомобільних транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам, офіційних делегацій, аварійно-рятувальних формувань, підрозділів Збройних Сил України, підрозділів збройних сил інших держав, осіб взятих під варту

4.1. Пропуск через державний кордон осіб, автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, у тому числі вантажів, що переміщуються ними через державний кордон, визначення послідовності здійснення прикордонного і митного контролю, а також інших видів контролю під час пропуску через державний кордон, здійснюється відповідно до вимог Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, у тому числі вантажів, що переміщуються ними через державний кордон, визначається послідовність здійснення прикордонного і митного контролю, а також інших видів контролю під час пропуску через державний кордон, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року №451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними».

4.2.Послідовність проведення видів контролю:

а) в’їзд в Україну:

прикордонний контроль;

митний контроль;

ветеринарний, фітосанітарний, екологічний, санітарно-епідеміологічний контроль та інші види контролю (у разі необхідності).

б) виїзд з України:

митний контроль;

ветеринарний, фітосанітарний, екологічний, санітарно-епідеміологічний контроль та інші види контролю (у разі необхідності);

прикордонний контроль.

4.3. Особа, яка здійснює переміщення автомобільних транспортних засобів і товарів через державний кордон України, самостійно обирає смугу руху («зелений» або «червоний» коридор) для проходження прикордонно-митного контролю.

4.4. Пропуск осіб через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами підрозділу органу охорони державного кордону за дійсними паспортними документами, а у передбачених законодавством України випадках також за іншими документами.

Особи, транспортні засоби і товари пропускаються через державний кордон після проходження передбачених законодавством видів контролю відповідно до вимог нормативно-правових актів прикордонного та митного контролю.

4.5. Початком здійснення прикордонного контролю особи, транспортного засобу, вантажу є момент подання особою паспортного, інших визначених законодавством документів для перевірки уповноваженій посадовій особі підрозділу органу охорони державного кордону.

Прикордонний контроль вважається закінченим після надання уповноваженою посадовою особою підрозділу охорони державного кордону дозволу на перетинання державного кордону особою, транспортним засобом, вантажем або після доведення до відома відповідної особи рішення про відмову у перетинанні державного кордону особою, транспортним засобом, вантажем.

4.6. Пропуск через державний кордон особистих речей осіб здійснюється відповідно до Митного кодексу України.

4.7. В’їзд (прибуття) осіб та транспортних засобів у пункт пропуску здійснюється з дозволу посадових осіб підрозділу охорони державного кордону шляхом видачі контрольного талона, на кожний транспортний засіб відповідно до обраної водієм (пасажирами) смуги руху.

4.8. Інформація про в’їзд (прибуття) товарів та транспортних засобів у пункт пропуску надається посадовій особі ВМО №1-4 м/п «Краковець» особою, що здійснює їх переміщення через митний кордон України.

4.9. За результатами митного контролю посадові особи ВМО №1-4 м/п «Краковець» приймають одне з таких рішень про:

проведення митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів відповідно до вимог законодавства і заявленого митного режиму та надання дозволу на їх пропуск через митний кордон України;

пропуск або відмову в пропуску та митному оформленні автомобільних транспортних засобів і товарів через митний кордон України та повернення їх на територію суміжної держави;

затримання автомобільних транспортних засобів і товарів для передачі на склад митного органу для зберігання.

Рішення посадовими особи м/п «Краковець» приймається, як правило, протягом однієї доби.

Автомобільні транспортні засоби і товари, не пропущені через митний кордон України та передані для зберігання митниці, перебувають під митним контролем протягом строку, встановленого законодавством.

4.10. Виїзд транспортного засобу із зони митного контролю пункту пропуску дозволяється виключно після проставлення в контрольному талоні відбитка особистої номерної печатки (далі – ОНП) посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Краковець», що засвідчує закінчення митного контролю та проведення митних формальностей.

4.11. У разі прийняття рішення про повернення товарів та/або транспортного засобу на територію суміжної держави, виїзд транспортного засобу із зони митного контролю здійснюється у супроводі посадової особи ВМО №1-4 м/п «Краковець» спільно з посадовою особою підрозділу охорони державного кордону та іншого державного контрольного органу – ініціатора такого повернення до виїзду з території пункту пропуску –  посадова особа ВМО №1-4 м/п «Краковець», що відмовила у пропуску товарів та/або транспортного засобу на митну територію України – відпрацьовує картку відмови.

4.12. Товари, що відповідно до законодавства підлягають митному оформленню та транспортні засоби, що переміщуються у пункті пропуску, підлягають обліку шляхом їх реєстрації посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Краковець» у відповідних базах даних ЄАІС органів ДФС.

4.13. Митний контроль і митне оформлення товарів та транспортних засобів, як правило, здійснюються однією посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Краковець».

Посадові особи інших підрозділів Львівської митниці ДФС залучаються до митного оформлення у разі виникнення складних питань при визначенні митної вартості, коду товару згідно з УКТЗЕД, країни походження тощо, що унеможливлює проведення митного оформлення посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Краковець» одноособово.

Здійснення митного контролю та митного оформлення однією посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Краковець» не повинно впливати на ефективність та якість проведення контролю та забезпечення при цьому додержання вимог законодавства з питань державної митної справи.

4.14. Визначення обсягів та характеру процедур прикордонного, митного та інших видів контролю здійснюється уповноваженими посадовими особами підрозділу охорони державного кордону, ВМО №1-4 м/п «Краковець» та інших підрозділів державних контрольних служб, на які відповідно до законодавства покладено функції здійснення інших видів контролю автомобільних транспортних засобів і товарів, в межах визначеної законодавством компетенції.

4.15. Митний контроль осіб, транспортних засобів і товарів, що переміщуються смугами руху, позначеними символами зеленого кольору («зелений коридор»), у пункті пропуску здійснюється у спрощеному порядку, з однією зупинкою автомобільного транспортного засобу на смузі руху та, як правило, без виходу з нього водія та пасажирів.

Службова особа підрозділу охорони державного кордону безпосередньо в процесі здійснення перевірки документів інформує посадову особу ВМО №1-4 м/п «Краковець» про громадян, які в'їжджають в Україну частіше одного разу протягом однієї доби, та проставляє відповідні відмітки у контрольному талоні.

4.16. Митний контроль осіб, транспортних засобів і товарів вважається закінченим, якщо в товаросупровідних (товаротранспортних) документах на транспортний засіб і товари проставлено відповідні відмітки посадових осіб ВМО №1-4 м/п «Краковець», інших контролюючих органів (у разі проведення державного контролю посадовими особами цих органів стосовно підконтрольних вантажів).

4.17. Пропуск осіб, транспортних засобів і товарів через державний кордон здійснюється уповноваженою посадовою особою підрозділу охорони державного кордону за наявності відміток про перетинання державного кордону та відміток посадових осіб ВМО №1-4 м/п «Краковець» про позитивні результати передбачених законодавством видів контролю.

4.18. Порядок здійснення контролю на в'їзд в Україну

4.18.1. Транспортний засіб, що прямує в Україну, при в'їзді у пункт пропуску зустрічає прикордонний наряд «Вартовий біля шлагбаума (кордон)» (далі – «ВШк») який перевіряє у осіб наявність паспортних документів на право перетинання державного кордону та видає імміграційні картки іноземним громадянам для заповнення (у разі необхідності).

4.18.2. Вибір смуги руху здійснюється особою (водієм чи пасажиром), виходячи з вимог законодавства щодо декларування та оподаткування транспортних засобів, товарів, у тому числі валютних цінностей.

В залежності від вибору особою (водієм чи пасажиром) смуги руху прикордонний наряд «ВШк» заповнює та видає відповідний контрольний талон згідно пункту 6.10 розділу VІ цієї Технологічної схеми.

4.18.3. Контрольний талон вилучається прикордонним нарядом «Вартовий біля шлагбаума (тил)» (далі – «ВШт»), при виїзді транспортного засобу з території пункту пропуску.

При цьому прикордонний наряд «ВШт» перевіряє наявність відбитків дозвільних відміток у контрольному талоні про здійснення паспортного та митного контролю, що є підставою для надання дозволу на виїзд за межі території пункту пропуску транспортному засобу та звіряє кількість осіб в транспортному засобі із вказаною в контрольному талоні.

4.18.4. Під час несення служби прикордонний наряд «ВШт» здійснює візуальний огляд транспортних засобів, які в'їжджають у пункт пропуску, із застосуванням заходів контролю першої лінії, у разі слідування вантажних транспортних засобів з вантажем – без відкриття та огляду вантажного відсіку транспортного засобу.

4.19. Послідовність здійснення контролю на смугах руху «зелений коридор» при в'їзді в Україну.

4.19.1. Особа, яка здійснює переміщення автомобільних транспортних засобів і товарів через державний кордон України, самостійно обирає смугу руху («зелений коридор») для проходження прикордонно-митного контролю.

Вибір особою (водієм чи пасажиром) смуги руху «зелений коридор» означає вибір форми декларування товарів, транспортних засобів та особистих речей шляхом учинення відповідних дій. Обрання «зеленого коридору» вважається заявою громадянина про те, що переміщувані ним через державний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території та свідчить про факти, що мають юридичне значення.

Відповідальність особи за порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю настає відразу після прибуття у зону митного контролю.

4.19.2. Для здійснення контрольних процедур транспортний засіб здійснює зупинку один раз на лінії паспортного контролю.

4.19.3. Перевірка документів та митний контроль проводяться у кабінах паспортного та митного контролю, водій та пасажири, які прямують на транспортному засобі, особисто подають паспортні документи та документи на транспортний засіб посадовим особам прикордонної служби та митниці.

4.19.4. Перевірка паспортних документів здійснюється прикордонним нарядом «Перевірка документів» (далі – «ПД»).

4.19.5. Перевірка документів проводиться в порядку, який визначений статтями 7-10 Закону України «Про прикордонний контроль», «Інструкцією з організації і здійснення перевірки документів громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон», яка затверджена наказом Адміністрації Держприкордонслужби від 05 червня 2012 року №407 з виконанням обов’язків, які визначені п.п. 40, 41, 148-155 Інструкції.

Під час здійснення перевірки документів, іноземці та особи без громадянства, яких включено до переліку держав, оформлення віз громадянам яких та особам без громадянства, які постійно проживають у зазначених державах, здійснюється закордонною дипломатичною установою України в державі тимчасового або постійного проживання заявників після проведення особистої співбесіди з іноземцем або особою без громадянства та за погодженням з компетентними органами, який затверджено спільним наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України від 30.10.2017 року за №469/897/605 «Про затвердження Вимог до організації роботи з оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.11.2017 року за «1432/31300, подають свої біометричні дані для їх фіксації.

Відносно інших категорій іноземців та осіб без громадянства фіксація біометричних даних у пунктах пропуску через державний кордон здійснюється за результатами аналізу і оцінки ризиків.

Фіксація біометричних даних іноземців та осіб без громадянства під час їх в’їзду в Україну та проходження прикордонного контролю, здійснюється уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону, які виконують обов’язки в прикордонному наряді «Перевірка документів» та проводять стандартну перевірку документів.

Фіксація біометричних даних здійснюється на лінії паспортного контролю або в службових приміщеннях Державної прикордонної служби України.

Від фіксації біометричних даних звільняються іноземці та особи без громадянства, визначені пунктами 4, 5 статті 16 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», а саме:

глави держав і урядів зарубіжних країн, члени парламентських та урядових делегацій, технічний персонал, який обслуговує такі делегації (осіб) і членів їх сімей, які прибули в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади України; особи та члени сімей осіб, які прибули в Україну за посвідченнями ООН та організацій системи ООН;

іноземці або особи без громадянства, які не досягли вісімнадцятирічного віку;

іноземні туристи, які здійснюють круїз;

члени екіпажів іноземних військових кораблів (літаків), які в установленому порядку прибули в Україну;

особи, які входять до складу екіпажів іноземних невійськових суден;

особи, які входять до складу екіпажу цивільних повітряних суден міжнародних авіаліній, бригад поїздів міжнародного сполучення, у разі перебування в аеропортах чи на вокзалах (станціях), зазначених у розкладі руху;

глави іноземних дипломатичних представництв і консульських установ, члени дипломатичного персоналу, консульські посадові особи, адміністративно-технічний та обслуговуючий персонал дипломатичних представництв і консульських установ, працівники апарату військових аташе і торговельних представництв та їх дружини (чоловіки), діти, батьки, які перебувають на утриманні зазначених осіб;

працівники органів закордонних справ іноземних держав, які прибули в Україну в службових справах і мають дипломатичний чи службовий паспорт, та члени їх сімей;

посадові особи міжнародних організацій, які прибули в Україну в службових справах, працівники представництв таких організацій в Україні, а також працівники представництв держав при міжнародних організаціях, які мають штаб-квартиру в Україні і відповідно до статутних документів зазначених організацій чи відповідних міжнародних договорів користуються дипломатичними привілеями та імунітетом, а також члени їх сімей.

У разі відмови іноземцем (особою без громадянства) від сканування відбитків пальців з такими особами проводиться контроль другої лінії, за результатами якого приймається рішення щодо пропуску (не пропуску) через державний кордон України.

4.19.6. Контроль осіб, щодо яких є доручення уповноважених державних органів, здійснюється у відповідності до вимог Постанови КМУ від 17 квітня 2013 року N 280 «Про затвердження Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон України» та наказу МВС України від 23 червня 2017 року №535 «Про затвердження Порядку дій уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України в разі виявлення в пунктах пропуску через державний кордон України та контрольних пунктах в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї осіб, стосовно яких надано доручення, та порядку взаємодії органів охорони державного кордону з уповноваженими державними органами, які надали доручення» зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2017 року за №1091/30959.

4.19.7. Перевірка дотримання правил і строку перебування іноземців та осіб без громадянства на території України здійснюється автоматично за допомогою програмного забезпечення бази даних ПТК АСПК «Гарт 1П».

4.19.8. Порядок внесення інформації щодо громадян та транспортних засобів, які перетинають державний кордон, в базу даних ПТК АСПК «Гарт 1П» здійснюється згідно з вимогами відомчих наказів та розпоряджень.

Інформація про транспортний засіб заповнюється з наданих реєстраційних документів на них.

4.19.9. Прикордонний наряд «ПД» здійснює перевірку у власника транспортного засобу з іноземною реєстрацією, страхового сертифікату «Зелена картка» або внутрішнього договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності. В разі відсутності страхового сертифікату прикордонний наряд «ПД» з дозволу старшого прикордонних нарядів у пункті пропуску виводить такий транспортний засіб з загального потоку руху і повертає його у суміжну державу. У разі можливості тимчасового розміщення транспортного засобу у зоні прикордонного контролю пункту пропуску за рішенням старшого прикордонних нарядів у пункті пропуску дозволяється надати можливість водію після прикордонного та митного контролю пройти до сервісної зони для укладення договору страхування. Подальший рух транспортного засобу на в'їзд в Україну дозволяється після укладення договору страхування.

4.19.10. При отриманні повідомлення в автоматичному режимі бази даних ПТК АСПК «Гарт 1/П» про повторність перетину кордону громадянином протягом доби, посадова особа відділу прикордонної служби інформує про даний факт посадову особу митниці згідно встановленого порядку.

4.19.11 Прикордонний наряд «ПД» контролює, щоб у транспортному засобі знаходилась така кількість пасажирів, яка подала на перевірку документи та заявлена в пред’явленому контрольному талоні «зеленого коридору».

4.19.12. Під час здійснення митного контролю посадовою особою митниці перевіряються документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб (або користування ним), реєстраційні (технічні) документи, документи, що підтверджують постійне місце проживання особи особи (водія), а також вносяться до відповідних електронних журналів необхідні відомості щодо транспортного засобу та осіб, які прямують у ньому.

4.19.13. Посадові особи підрозділу охорони державного кордону та посадові особи ВМО №1-4 м/п «Краковець» взаємодіють між собою з метою забезпечення виконання законодавства України особами, які ввозять в Україну транспортні засоби.

У разі отримання інформації від посадової особи підрозділу охорони державного кордону щодо факту не вивезення громадянином-нерезидентом раніше ввезеного на митну територію України транспортного засобу, уповноважена посадова особа ВМО №1-4 м/п «Краковець» вживає заходів для з’ясування причин і обставин не вивезення цього транспортного засобу, а також вивчає питання щодо наявності ознак порушень митних правил.

4.19.14. Під час проведення перевірки документів і митного контролю з метою виявлення можливих місць укриття порушників кордону, контрабанди зброї, вибухових речовин, наркотиків, матеріалів і предметів, заборонених до ввезення в Україну, предметів, що підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню або переміщуються з порушенням чинного митного законодавства, прикордонним нарядом «Огляд транспортних засобів» (далі – «ОТЗ») та посадовими особами ВМО №1-4 м/п «Краковець» здійснюється загальний огляд транспортного засобу.

4.19.15. На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, за ініціативою службової особи підрозділу охорони державного кордону чи посадової особи ВМО №1-4 м/п «Краковець», транспортний засіб може бути виведений із загального потоку у спеціально відведене місце на смузі руху або в ЗМК чи направлений в бокс поглибленого огляду.

4.19.16. Після здійснення необхідних процедур з перевірки документів, уповноважена посадова особа підрозділу охорони державного кордону проставляє на контрольному талоні відбиток дата-штампу, після здійснення митного оформлення, посадова особа ВМО №1-4 м/п «Краковець» - проставляє на контрольному талоні відбиток особистої номерної печатки та скеровує транспортний засіб на виїзд із зони митного контролю в напрямку виїзду із пункту пропуску.

4.19.17. Перенаправлення транспортного засобу зі смуги руху "зелений коридор" на смугу руху "червоний коридор" здійснюється виключно після пересвідчення у відсутності ознак порушень митних правил лише у разі якщо таке перенаправлення обумовлене необхідністю дотримання порядку переміщення транспортних засобів за їх типами, а також у випадках необхідності оформлення зобов’язання про зворотне вивезення транспортних засобів, що ввозяться громадянами-резидентами, які перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном. Таке перенаправлення як правило здійснюється без фізичного виведення транспортних засобів на інші смуги руху.

При цьому, на такий транспортний засіб посадовою особою митниці видається контрольний талон для проходження «червоним коридором», а  контрольний талон для проходження «зеленим коридором» долучається до нього.

4.19.18. У випадку виявлення, під час здійснення митного контролю транспортного засобу та багажу громадян, порушення митних правил, уповноваженою посадовою особою митниці, яка виявила таке порушення, невідкладно складається протокол про порушення митних правил.

4.20. Послідовність здійснення контролю на «червоному коридорі» при в'їзді в Україну

4.20.1.Вибір особою (водієм чи пасажиром) смуги руху «червоний коридор» означає вибір форми декларування товарів, транспортного засобу, особистих речей та вантажу шляхом декларування ( письмового або усного).

4.20.2. Після в'їзду у пункт пропуску транспортний засіб зупиняється поблизу кабіни (павільйону), у якій розміщуються прикордонний наряд «ПД».

4.20.3. Після проведення прикордонного контролю здійснюється контроль вагових параметрів автомобільних транспортних засобів (на електронних динамічних вагах для транспортних засобів комерційного призначення) з видачею роздруківки контролю вагових параметрів.

Після зупинки вантажного автотранспорту на лінії «СТОП» в'їзної сторони пункту пропуску прикордонним нарядом здійснюється попередній огляд автотранспорту з використанням службових собак. У випадку спрацювання службової собаки, виявлення в ході огляду ознак, які вказують на можливе незаконне перебування осіб у транспортних засобах чи серед вантажу, при надходженні оперативної інформації відносно транспортного засобу проводяться заходи контролю другої лінії. По завершенню попереднього огляду водії (особи) з транспортних засобів направляються прикордонним нарядом, який здійснював попередній огляд, на паспортний контроль.

Пасажири, які прямують на транспортному засобі, особисто подають паспортні документи.

4.20.4. Прикордонний наряд «ПД» здійснює перевірку паспортних документів у порядку, визначеному в підпункті 4.19.5.-4.19.10. пункту 4.19 розділу ІV цієї Технологічної схеми.

Закінчення перевірки паспортних документів засвідчується проставленням прикордонним нарядом «ПД» у контрольному талоні проходження по «червоному коридору» номерного дата-штампу.

4.20.5. Запуск транспортного засобу у зону митного контролю здійснюється інспектором ВМО №1-4 м/п «Краковець» (диспетчером в’їзду в ЗМК) з одночасним зважуванням транспортного засобу, після чого вивчає товаросупровідні документи, проставляє на них штамп «Під митним контролем» та вносить до відповідних електронних журналів  АСМО «Інспектор» необхідні відомості.

Після цього в контрольному талоні робить запис про найменування товару (якщо такий є, а якщо відсутній, то робить запис «Без вантажу») та напрямок переміщення.

Після занесення інформації уповноваженою посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Краковець», транспортний засіб направляється на площадку (зону митного контролю), після чого перевізник направляється для подальшого митного оформлення, та здійснення митних формальностей у відповідності до вимог чинного митного законодавства.

4.20.6. Митний контроль вантажних автомобільних транспортних засобів і товарів, що переміщуються смугами руху, позначеними символами червоного кольору («червоний коридор»), у пункті пропуску здійснюється посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Краковець» у відповідності до розподілу обов’язків.

Для здійснення митного контролю перевізник надає посадовій особі ВМО №1-4 м/п «Краковець» документи, визначені Митним кодексом України, після чого здійснюється перевірка їх комплектності, цілісності накладеного митного забезпечення, загальний огляд автомобільних транспортних засобів і товарів, а також вносяться до відповідних електронних журналів  АСМО «Інспектор» необхідні відомості щодо транспортного засобу, осіб, які прямують у ньому, та вантажів.

4.20.7. На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, а також за наявності достатніх підстав вважати, що товари та транспортні засоби переміщуються з порушенням вимог чинного законодавства, уповноваженою посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Краковець» здійснюється митний огляд транспортного засобу та товарів. У випадку виявлення, під час здійснення митних формальностей, порушення митних правил, уповноваженою посадовою особою митниці, яка виявила таке порушення, невідкладно складається протокол про порушення митних правил.

4.20.8. Митний огляд та переогляд транспортних засобів, товарів, ручної поклажі та багажу здійснюється посадовими особами ВМО №1-4 м/п «Краковець» з урахуванням положень статті 338 Митного кодексу України, у випадках за наявності підстав, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року №467 «Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України», та у відповідності до Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 12 грудня 2012 року № 1316, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2013 року за №318/22850.

4.20.9. Про результати митного огляду автомобільних транспортних засобів і товарів, ручної поклажі та багажу складається акт за формою, визначеною наказом Міністерства фінансів від 30 травня 2012 року №636 «Про затвердження форми Акта про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 червня 2012 року №1004/21316 (далі – Акт митного огляду).

4.20.10. У разі необхідності застосування Системи «Rapiscan» під час митного контролю товарів на оглядовому майданчику із санітарною зоною, транспортний засіб направляться посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Краковець» в місце розміщення Системи «Rapiscan» під контролем старшого прикордонних нарядів в пункті пропуску ВПС «Краківець».

Після проведення необхідних процедур з використанням Системи «Rapiscan», транспортний засіб повертається у зону митного контролю для завершення митних формальностей.

4.20.11. Відповідно до переліку товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення їх через державний кордон України, та поданих товаросупровідних (товаротранспортних) документів посадова особа митного поста визначає вид (види) державного контролю та форму його проведення (попередній документальний контроль посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Краковець» або державний контроль посадовими особами відповідних контролюючих органів).

Контроль за міжнародними перевезеннями пасажирів і товарів автомобільними транспортними засобами здійснюється посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Краковець» в частині та у порядку, визначеному законодавством.

Митний контроль та митне оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів закінчується після здійснення всіх передбачених законодавством видів контролю щодо цих автомобільних транспортних засобів і товарів.

4.20.12. Закінчення процедури митного оформлення транспортного засобу та товару засвідчується проставленням у контрольному талоні проходження по «червоному коридору» особистої номерної печатки посадової особи ВМО №1-4 м/п «Краковець», якою проводились митні формальності, після чого транспортний засіб цією посадовою особою направляється на виїзд з пункту пропуску.

4.20.13. Під час виїзду транспортних засобів із зони митного контролю, посадова особа ВМО №1-4 м/п «Краковець», на яку покладено обов’язки щодо випуску транспортних засобів із зони митного контролю, перевіряє інформацію, що міститься у контрольному талоні та вносить інформацію про виїзд транспортного засобу із зони митного контролю до відповідних електронних журналів.

У випадку відсутності на контрольному талоні вищевказаних відміток (чи однієї з них), забезпечує повернення транспортного засобу в ЗМК та одночасно інформує про даний факт безпосереднього керівника.

4.21. Послідовність здійснення контролю на смугах руху для автобусів, що здійснюють регулярні та нерегулярні міжнародні перевезення пасажирів при в'їзді в Україну

4.21.1. Прикордонний та митний контроль рейсових автобусів, автобусів з організованими туристичними групами та офіційними делегаціями здійснюється на автобусній смузі руху, як правило, без виходу пасажирів із салону або в спеціальному залі для оформлення пасажирів.

З метою забезпечення здійснення громадянами декларування переміщуваних ними товарів та інших предметів, уповноваженою посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Краковець» здійснюється попереднє усне опитування громадян, та при необхідності, громадянам видаються для письмового заповнення митні декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності, форма яких затверджена постановою Кабінету Міністрів Українивід 21 травня 2012 № 431.

Прикордонний та митний контроль в спеціальному залі для оформлення пасажирів здійснюється за наступною послідовністю:

автобус зупиняється в спеціальному місці на автобусній смузі руху біля входу в зал оформлення пасажирів;

пасажири виходять з автобусу, забирають свої особисті речі, багаж з багажних відсіків автобусу та направляються в спеціальний зал для оформлення пасажирів, де службовими особами підрозділу охорони державного кордону та митного поста здійснюється прикордонний та митний контроль.

рух пасажирів в залі оформлення здійснюється за схемою, яка виключає уникнення будь-якої особи від проходження прикордонного та митного контролю;

після прикордонного та митного контролю пасажири виходять по ходу руху в інші двері залу оформлення, ставлять багаж в багажні відсіки автобусу та займають свої місця.

Під час проходження пасажирами прикордонного та митного контролю в залі оформлення пасажирів, посадовими особами підрозділу охорони державного кордону та ВМО №1-4 м/п «Краковець», на смузі руху або на спеціальному майданчику здійснюється загальний огляд транспортного засобу. Під час огляду обов'язкова присутність водія транспортного засобу.

4.21.2. Перевірка паспортних документів здійснюються в порядку, визначеному підпунктами 4.19.5.-4.19.10. пункту 4.19 розділу ІV цієї Технологічної схеми.

Повернення паспортних документів здійснює прикордонний наряд «Перевірка документів» кожному громадянину особисто, після чого прикордонний наряд «Перевірка документів» проставляє номерний дато-штамп на контрольному талоні, що свідчить про завершення прикордонного контролю.

4.21.3. Для здійснення митного контролю водій ТЗ пред’являє уповноваженій, згідно проведеного розподілу, посадовій особі ВМО №1-4 м/п «Краковець» документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб (або користування ним), реєстраційні (технічні) документи, документи, що підтверджують характер перевезень (регулярні або нерегулярні), дозвільні та інші документи.

Посадова особа ВМО №1-4 м/п «Краковець» проводить ідентифікацію ТЗ пред’явленим документам та вносить до відповідних електронних журналів АСМО «Інспектор» необхідні відомості щодо транспортного засобу та осіб, які прямують у ньому.

4.21.4. У разі наявності інформації щодо причетності осіб (пасажирів чи водія) до незаконного перевезення в автобусі осіб, предметів з ознаками контрабанди або порушень митних правил, митний огляд транспортного засобу та переміщуваного громадянами багажу проводиться посадовими особами ВМО №1-4 м/п «Краковець» в присутності службових осіб підрозділу охорони державного кордону та у разі необхідності із застосуванням технічних засобів митного контролю, із залученням посадових осіб підрозділу протидії митним правопорушенням митниці. У випадку виявлення, під час здійснення митних формальностей, порушення митних правил, уповноваженою посадовою особою митниці, яка виявила таке порушення, невідкладно складається протокол про порушення митних правил.

4.21.5. У разі ввезення громадянами товарів, предметів, що підлягають оподаткуванню, посадова особа ВМО №1-4м/п «Краковець» здійснює контроль за ваговими та вартісними параметрами товарів, відповідно до поданих громадянином митної декларації, товарних чеків, рахунки-фактури, договори купівлі-продажу тощо. У випадках, передбачених чинним законодавством, вживає заходів щодо контролю за сплатою митних платежів громадянами.

4.21.6. Після закінчення митних процедур, пов’язаних з візуальним оглядом транспортного засобу, митним оглядом особистих речей та супроводжуваного багажу пасажирів, оглядом транспортного засобу, посадова особа ВМО №1-4 м/п «Краковець» здійснює документальний контроль за міжнародними автомобільними перевезеннями, а також здійснює розрахунок частки єдиного збору.

4.21.7.	Після здійснення необхідних процедур з перевірки документів та митного оформлення, посадова особа ВМО №1-4 м/п «Краковець» проставляє відбиток особистої номерної печатки на контрольному талоні та скеровує автобус на виїзд із зони митного контролю в напрямку виїзду із пункту пропуску.

4.21.8. При виїзді транспортного засобу з пункту пропуску водій подає контрольний талон транспортного засобу з відповідними відмітками на ньому про проходження прикордонного та митного контролю прикордонному наряду «Вартовий шлагбауму (тил)», який звіряє відповідність кількості осіб в транспортному засобі з даними зазначеними в контрольному талоні та надає дозвіл на виїзд за межі території пункту пропуску.

4.22.Порядок здійснення контролю на виїзд з України

4.22.1. Порядок здійснення контролю осіб, товарів та транспортних засобів на виїзд з України здійснюється в послідовності визначеній пунктом 4.2.(б), як на в’їзд в Україну з врахуванням наступних положень та особливостей.

4.22.2. Вибір смуги руху здійснюється особою (водієм чи пасажиром), виходячи з вимог законодавства щодо декларування та оподаткування транспортних засобів, вантажів, у тому числі і валютних цінностей.

Вибір особою (водієм чи пасажиром) смуги руху «зелений коридор» або «червоний коридор» означає вибір форми декларування товарів, транспортних засобів та особистих речей шляхом учинення відповідних дій та декларування.

4.22.3. Транспортний засіб, що прямує з України, при в'їзді у пункт пропуску зустрічає прикордонний наряд «ВШт» який перевіряє у осіб наявність паспортних документів на право перетинання державного кордону.

В залежності від вибору особою (водієм чи пасажиром) смуги руху прикордонний наряд «ВШт» заповнює та видає відповідний контрольний талон згідно пункту 6.10. розділу VІ цієї Технологічної схеми, у якому зазначає необхідні відомості.

Дозвіл на в'їзд транспортних засобів на територію пункту пропуску надає прикордонний наряд «Вартовий шлагбауму (тил)».

4.22.4. При виїзді транспортного засобу з території пункту пропуску контрольний талон вилучається прикордонним нарядом «ВШк»

При цьому прикордонний наряд «ВШк» перевіряє наявність відбитків спеціальних штампів у контрольному талоні про здійснення прикордонного та митного контролю, що є підставою для надання дозволу на виїзд за межі території пункту пропуску транспортному засобу та звіряє кількість осіб в транспортному засобі із вказаною в контрольному талоні.

4.22.5. Під час несення служби прикордонний наряд «ВШт» здійснює візуальний огляд транспортних засобів і товарів, які в'їжджають у пункт пропуску, із застосуванням заходів контролю першої лінії.

4.23. Послідовність здійснення контролю на «зеленому коридорі» при виїзді з України

4.23.1. Вибір особою (водієм чи пасажиром) смуги руху «зелений коридор» означає вибір форми декларування товарів, транспортного засобу та особистих речей шляхом учинення відповідних дій.

4.23.2. Для здійснення контрольних процедур транспортний засіб здійснює зупинку один раз на лінії паспортного контролю.

4.23.3. Митний контроль та перевірка документів проводяться у спрощеному порядку, як правило, без виходу пасажирів та водія з транспортного засобу.

4.23.4. Під час здійснення митного контролю посадовою особою митниці перевіряються документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб (або користування ним), реєстраційні (технічні) документи, документи, що підтверджують постійне місце проживання особи (водія), а також вносяться до відповідних електронних журналів необхідні відомості щодо транспортного засобу та осіб, які прямують у ньому.

4.23.5. Посадові особи підрозділу охорони державного кордону та посадові особи ВМО №1-4 м/п «Краковець» взаємодіють між собою з метою забезпечення виконання законодавства України особами, які ввозять в Україну транспортні засоби.

У разі отримання від посадової особи підрозділу охорони державного кордону інформації щодо факту не вивезення громадянином-нерезидентом раніше ввезеного на митну територію України транспортного засобу, уповноважена посадова особа ВМО №1-4 м/п «Краковець» вживає заходів для з’ясування причин і обставин не вивезення цього транспортного засобу, а також вивчає питання щодо можливої наявності ознак порушень митних правил.

4.23.4. Перевірка паспортних документів здійснюється прикордонним нарядом «Перевірка документів» (далі – «ПД»).

4.23.6. Перевірка паспортних документів здійснюється в порядку, який визначений в п.4.19.5.- 4.19.9. пункту 4.19 розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.23.7. Під час проведення перевірки документів і митного контролю з метою виявлення можливих місць укриття порушників кордону, контрабанди зброї, вибухових речовин, наркотиків, матеріалів і предметів, заборонених до вивезення з України, предметів, що підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню або переміщуються з порушенням чинного митного законодавства, прикордонним нарядом «ОТЗ» та посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Краковець» здійснюється загальний огляд транспортного засобу.

4.23.8. На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, за ініціативою службової особи підрозділу охорони державного кордону чи посадової особи ВМО №1-4 м/п «Краковець», транспортний засіб може бути виведений із загального потоку і перенаправлений у спеціально відведене місце на смузі руху або в ЗМК чи направлений в бокс поглибленого огляду.

4.23.9. Після здійснення необхідних процедур з перевірки документів та митного оформлення, уповноважена посадова особа ВМО №1-4 м/п «Краковець» проставляє на контрольному талоні відбиток особистої номерної печатки а посадова особа підрозділу охорони державного кордону відбиток номерного дата-штампу та скеровується транспортний засіб на виїзд із пункту пропуску.

4.23.10. Перенаправлення транспортного засобу зі смуги руху "зелений коридор" на смугу руху "червоний коридор" здійснюється виключно після пересвідчення у відсутності ознак порушень митних правил лише у разі якщо таке перенаправлення обумовлене необхідністю дотримання порядку переміщення транспортних засобів за їх типами. Таке перенаправлення як правило здійснюється без фізичного виведення транспортних засобів на інші смуги руху.

При цьому, на такий транспортний засіб посадовою особою митниці видається контрольний талон для проходження «червоним коридором», а  контрольний талон для проходження «зеленим коридором» долучається до нього.

4.23.11. У випадку виявлення, під час здійснення митного контролю транспортного засобу та багажу громадян, порушення митних правил, уповноваженою посадовою особою органу доходів і зборів, яка виявила таке порушення, невідкладно складається протокол про порушення митних правил.

4.24. Послідовність здійснення контролю на «червоному коридорі» при виїзді з України

4.24.1. Після в'їзду у пункт пропуску транспортний засіб зупиняється поблизу кабіни (павільйону), у якій розміщуються посадова особа підрозділу з охорони державного кордону, посадова особа ВМО №1-4 м/п «Краковець».

Перевізник або вантажовласник чи уповноважена ними особа пред'являє для перевірки необхідні документи.

4.24.2. Митний контроль та митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються юридичними особами та фізичними особами через митний кордон України з використанням «червоного коридору», здійснюється посадовими особами ВМО №1-4 м/п «Краковець»у відповідності до чинного законодавства.

Посадова особа ВМО №1-4 м/п «Краковець» вивчає товаросупровідні документи, проставляє штамп «Під митним контролем» та вносить до відповідних електронних   журналів   АСМО «Інспектор» необхідні відомості.

Після цього в контрольному талоні робить запис про найменування товару (якщо такий є, а якщо відсутній, то робить запис «Без вантажу») та напрямок переміщення.

Після занесення інформації посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Краковець», транспортний засіб направляється на площадку (зону митного контролю), після чого перевізник із товаросупровідними документами направляється для подальшого митного оформлення, та здійснення митних формальностей у відповідності до вимог чинного митного законодавства.

4.24.3. Митний контроль вантажних автомобільних транспортних засобів і товарів, що переміщуються смугами руху, позначеними символами червоного кольору («червоний коридор»), у пункті пропуску здійснюється посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Краковець» у відповідності до розподілу обов’язків.

Для здійснення митного контролю перевізник надає посадовій особі ВМО №1-4 м/п «Краковець» документи, визначені Митним кодексом України, після чого здійснюється перевірка їх комплектності, цілісності накладеного митного забезпечення, загальний огляд автомобільних транспортних засобів і товарів, а також вносяться до відповідних електронних журналів  АСМО «Інспектор» необхідні відомості щодо транспортного засобу, осіб, які прямують у ньому, та вантажів.

Уповноважені посадові особи ВМО №1-4 м/п «Краковець» визначають на підставі поданих документів та переліку товарів, які підлягають обов'язковому санітарному, ветеринарному,фітосанітарному, радіологічному, екологічному контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей, необхідні види контролю транспортного засобу і товарів.

4.24.4. На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, а також за наявності достатніх підстав вважати, що товари та транспортні засоби переміщуються з порушенням вимог чинного законодавства, уповноваженою посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Краковець» здійснюється митний огляд транспортного засобу та товарів. У випадку виявлення, під час здійснення митних формальностей, порушення митних правил, уповноваженою посадовою особою митниці, яка виявила таке порушення, невідкладно складається протокол про порушення митних правил.

4.24.5. Під час виконання митних формальностей, уповноваженою посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Краковець» вносяться відповідні дані щодо переміщення товарів та транспортних засобів до електронних журналів АСМО «Інспектор» та Єдиної автоматизованої інформаційної системи (у визначених випадках). Закінчення процедури митного оформлення транспортного засобу та товару засвідчується проставленням у контрольному талоні проходження по «червоному коридору» особистої номерної печатки посадової особи ВМО №1-4 м/п «Краковець», якою проводились митні формальності, після чого транспортний засіб цією посадовою особою направляється на виїзд із зони митного контролю для проходження паспортного контролю.

4.24.6. Прикордонний наряд «ПД» здійснює перевірку паспортних документів у порядку, визначеному в підпункті 4.19.5.-4.19.9. пункту 4.19. розділу ІV цієї Технологічної схеми.

Закінчення перевірки паспортних документів засвідчується проставленням прикордонним нарядом «ПД» у контрольному талоні проходження по «червоному коридору» номерного дата-штампу.

4.24.7. Під час митного контролю і перевірки документів з метою виявлення можливих місць укриття порушників кордону, контрабанди зброї, вибухових речовин, наркотичних засобів, матеріалів і предметів, заборонених до вивезення з України, предметів, що підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню або переміщуються з порушенням чинного митного законодавства, прикордонним нарядом «ОТЗ» та посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Краковець» здійснюється огляд транспортного засобу з використанням службових собак.

4.24.8. Митний огляд та переогляд транспортних засобів, товарів, ручної поклажі та багажу здійснюється посадовими особами ВМО №1-4 м/п «Краковець» з урахуванням положень статті 338 Митного кодексу України, у випадках за наявності підстав, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року №467 «Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України», та у відповідності до Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 12 грудня 2012 року № 1316, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2013 року за №318/22850.

Про результати митного огляду автомобільних транспортних засобів і товарів, ручної поклажі та багажу складається акт за формою, визначеною наказом Міністерства фінансів від 30 травня 2012 року №636 «Про затвердження форми Акта про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 червня 2012 року №1004/21316 (далі – Акт митного огляду).

4.24.9. У разі необхідності проведення митного контролю товарів та транспортних засобів з використанням Системи «Rapiscan», транспортний засіб направляться посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Краковець» в місце розміщення Системи «Rapiscan» під контролем старшого прикордонних нарядів в пункті пропуску ВПС «Краківець».

Після проведення митного контролю з використанням Системи «Rapiscan», транспортний засіб повертається у зону митного контролю для завершення митних формальностей.

4.25. Послідовність здійснення контролю на смугах руху для автобусів, що здійснюють регулярні та нерегулярні міжнародні перевезення пасажирів при виїзді з України

4.25.1. Прикордонний та митний контроль рейсових автобусів, автобусів з організованими туристичними групами та офіційними делегаціями здійснюється на автобусній смузі руху, як правило, без виходу пасажирів із салону або в спеціальному залі для оформлення пасажирів.

З метою забезпечення здійснення громадянами декларування переміщуваних ними товарів та інших предметів, уповноваженою посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Краковець» здійснюється попереднє усне опитування громадян, та при необхідності, громадянам видаються для письмового заповнення митні декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності, форма яких затверджена постановою Кабінету Міністрів Українивід 21 травня 2012 № 431.

Митний та прикордонний контроль в спеціальному залі для оформлення пасажирів здійснюється за наступною послідовністю:

автобус зупиняється в спеціальному місці на автобусній смузі руху біля входу в зал оформлення пасажирів;

пасажири виходять з автобусу, забирають свої особисті речі, багаж з багажних відсіків автобусу та направляються в спеціальний зал для оформлення пасажирів, де службовими особами підрозділу охорони державного кордону та митного поста здійснюється прикордонний та митний контроль.

рух пасажирів в залі оформлення здійснюється за схемою, яка виключає уникнення будь-якої особи від проходження прикордонного та митного контролю;

після митного та прикордонного контролю пасажири виходять по ходу руху в інші двері залу оформлення, ставлять багаж в багажні відсіки автобусу та займають свої місця.

Під час проходження пасажирами митного та прикордонного контролю в залі оформлення пасажирів, посадовими особами підрозділу охорони державного кордону та ВМО №1-4 м/п «Краковець», на смузі руху або на спеціальному майданчику здійснюється загальний огляд транспортного засобу. Під час огляду обов'язкова присутність водія транспортного засобу.

4.25.2. Перевірка документів здійснюються в порядку, визначеному підпунктами 4.19.5. - 4.19.9. пункту 4.19 розділу ІV цієї Технологічної схеми.

Повернення документів здійснює прикордонний наряд «Перевірка документів» кожному громадянину особисто. Після чого прикордонний наряд «Перевірка документів» проставляє відтиск номерного дато-штампу на контрольному талоні, що свідчить про завершення паспортного контролю.

4.25.3. Для здійснення митного контролю водій ТЗ пред’являє посадовій особі ВМО №1-4 м/п «Краковець» документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб (або користування ним), реєстраційні (технічні) документи, документи, що підтверджують характер перевезень (регулярні або нерегулярні), дозвільні та інші документи.

Посадова особа ВМО №1-4 м/п «Краковець» проводить ідентифікацію ТЗ пред’явленим документам та вносить до електронних журналів АСМО «Інспектор» необхідні відомості щодо транспортного засобу та осіб, які прямують у ньому.

4.25.4. У разі наявності інформації щодо причетності осіб (пасажирів чи водія) до незаконного перевезення в автобусі осіб, предметів з ознаками контрабанди або порушень митних правил, митний огляд транспортного засобу та переміщуваного громадянами багажу проводиться посадовими особами ВМО №1-4 м/п «Краковець» в присутності службових осіб підрозділу охорони державного кордону та, у разі необхідності із застосуванням технічних засобів митного контролю, із залученням посадових осіб УАРтаПМП. У випадку виявлення, під час здійснення митних формальностей, порушення митних правил, уповноваженою посадовою особою митниці, яка виявила таке порушення, невідкладно складається протокол про порушення митних правил.

4.25.5. У разі причетності осіб (пасажирів чи водія) до незаконного перевезення в автобусі осіб, предметів з ознаками контрабанди або порушень митних правил огляд транспортного засобу проводиться спільно службовими особами підрозділу охорони державного кордону та посадовими особами ВМО №1-4 м/п «Краковець», у разі необхідності із використанням технічних засобів митного контролю, та із залученням посадових осіб підрозділу протидії митним правопорушенням митниці.

4.26. Послідовність здійснення повернення осіб, транспортних засобів та вантажів контрольними службами.

4.26.1. За наявності обґрунтованих підстав посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Краковець» може бути відмовлено перевізнику, експедитору або особі, уповноваженій на декларування, у пропуску чи митному оформленні товарів, транспортних засобів та інших предметів через митний кордон України. У разі відмови в пропуску посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Краковець» виписується Картка відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України та інших предметів (далі – Картка відмови) за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів.

Перед наданням письмового повідомлення заінтересованим особам про відмову в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України, посадова особа ВМО №1-4 м/п «Краковець» перевіряє в діях підконтрольної особи наявність складу порушення митних правил.

Картка відмови формується в електронному вигляді із занесенням до електронного журналу карток згідно з відповідним програмним забезпеченням.

Товари та транспортні засоби, не пропущені через митний кордон України внаслідок установлених заборон чи обмежень на їх увезення в Україну, а також несплати встановлених податків і зборів (обов'язкових платежів), підлягають вивезенню з території України у максимально короткий термін або передачі на склад митниці для зберігання.

Обов'язковій передачі на склад митного органу для зберігання підлягають товари та транспортні засоби, визначені статтею 238 Митного кодексу України.

Виїзд транспортних засобів із не пропущеними або затриманими товарами на склад митниці здійснюється у супроводі посадової особи ВМО №1-4 м/п «Краковець», яка здійснювала їх митний контроль або посадової особи підрозділу протидії митним правопорушенням митниці.

4.26.2. Копія Картки відмови долучається до контрольного талону та є підставою для повернення транспортного засобу. Порядок подальших дій у разі повернення здійснюється у відповідності до вимог цієї Технологічної схеми.

4.26.3. Повернення товарів та транспортних засобів, які не можуть бути пропущені через митний кордон України згідно чинного законодавства, може здійснюватись на підставі рішення, викладеного в резолюції начальника м/п «Краковець» або його заступників, начальника ВМО №1-4 м/п «Краковець» на заяві громадянина (за умови надання письмового пояснення про подальше використання товару та за відсутності в його діях ознак порушень митних правил).

4.26.4. У разі повернення в Україну або за її межі транспортного засобу відповідними службовими або посадовими особами підрозділів державних контрольних служб, які здійснюють інші види контролю у пункті пропуску, на такий транспортний засіб ініціатором повернення видається письмове обґрунтування з визначенням причини повернення транспортного засобу. Зазначений документ та картка відмови прикріплюється до контрольного талона на транспортний засіб і є підставою для погашення такого талона (додаток 5).

Виїзд транспортного засобу за межі пункту пропуску здійснюється в супроводі посадових осіб ВМО №1-4 м/п «Краковець», підрозділу охорони державного кордону та ініціатора повернення.

При цьому, в АСМО «Інспектор» уповноваженою посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Краковець» зазначаються відповідні причини повернення транспортного засобу.

4.26.5. У разі виявлення негативного результату контролю, представник відповідного контролюючого органу протягом години подає у письмовому вигляді підрозділу охорони державного кордону і митному органу інформацію, в якій містяться назва та вага (нетто) товару, код товару згідно з УКТЗЕД, відомості про відправника та одержувача (за наявності), причину негативного результату контролю.

4.26.6. У разі прийняття рішення про повернення транспортного засобу за межі території України, посадовою особою митниці, яка прийняла рішення про таке повернення, на звороті контрольного талону вчиняється запис «повернення в РП», який засвідчується штампом ПМК та особистим підписом, прізвищем та ініціалами. При цьому, відтиск ОНП на контрольному талоні не проставляється».

4.26.7. У разі прийняття рішення про відмову у пропуск особі на в’їзд в Україну старший прикордонних нарядів в пункті пропуску інформує старшого прикордонних нарядів РП та в пішому порядку в супроводі прикордонного наряду направляє її до лінії державного кордону.

У випадках відмови у пропуску особам польською стороною в пішому порядку, старший прикордонних нарядів в пункті пропуску визначає завдання прикордонному наряду щодо супроводу вказаних осіб від ЛДК до лінії паспортного контролю, повернуті особи оформляються на в’їзд в Україну як пішоходи (у прикордонному та митному відношеннях).

4.27. Спрощений пропуск

4.27.1. Посадові особи Державної прикордонної служби України можуть запроваджувати спрощення прикордонного контролю у зв’язку з непередбачуваним посиленням інтенсивності руху, коли час очікування в пункті пропуску стає надмірним, а всі кадрові, матеріально-технічні та організаційні можливості до його скорочення вичерпані.

4.27.2. Спрощення прикордонного контролю полягає у тимчасовій відмові від виконання окремих дій і заходів прикордонного контролю, передбачених частиною четвертою статті 2 Закону України «Про прикордонний контроль». При цьому у паспортних та в інших документах, передбачених законодавством, чи в імміграційних картках іноземців або осіб без громадянства обов’язково проставляється відмітка про перетинання державного кордону.

У разі спрощення прикордонного контролю пріоритет надається перевіркам осіб, транспортних засобів та вантажів, які в’їжджають в Україну, перед здійсненням прикордонного контролю тих, які виїжджають з України.

4.27.3. Рішення про спрощення прикордонного контролю приймається начальником відділу прикордонної служби «Краківець».

Спрощення прикордонного контролю є тимчасовим, запроваджується поступово, з урахуванням обставин, які його спричинили.

4.28. Здійснення огляду транспортних засобів із застосуванням заходів контролю другої лінії прикордонного контролю та митного огляду транспортного засобу та товарів

4.28.1. Рішення про застосування процедури контролю другої лінії стосовно транспортних засобів та вантажів приймає старший прикордонних нарядів у пункті пропуску.

4.28.2. Контроль другої лінії здійснювати спеціально призначеним прикордонним нарядом «ОТЗ».

4.28.3. Контроль другої лінії здійснюється на смузі руху «червоний коридор», на оглядових площадках, а також у службових приміщеннях підрозділу охорони державного кордону, розташованих у пункті пропуску.

4.28.4. За результатами проведеного огляду транспортних засобів та вантажів, без залучення службових та посадових осіб підрозділів державних контрольних служб, старший прикордонних нарядів у пункті пропуску складає акт огляду з викладенням підстав для здійснення такого огляду.

4.28.5. Митний огляд товарів та транспортних засобів комерційного призначення проводиться з урахуванням положень статті 338 Митного кодексу України, за наявності підстав, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року №467 «Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України» в присутності посадової особи підрозділу охорони державного кордону та особи, яка переміщує товари через митний кордон України, із складанням Акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 636,  зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 червня 2012 року за             № 1004/21316. За результатами митного огляду (переогляду) складається акт у двох примірниках, один з яких передається (надсилається) особі, яка переміщує товари через митний кордон України чи зберігає товари під митним контролем.

4.29. Пропуск посадових осіб дипломатичних або консульських установ, автомобільних транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам.

4.29.1. Глави держав і члени делегацій, які прибувають разом з ними та про прибуття яких офіційно повідомлено дипломатичними каналами, не підлягають прикордонному контролю.

4.29.2. Про виявлення, під час перевірки у осіб наявності паспортних документів на право перетинання державного кордону, посадових осіб дипломатичних або консульських установ прикордонний наряд «ВШ» негайно доповідає старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску, який, в свою чергу, інформує про це старшого зміни ВМО №1-4 м/п «Краковець».

4.29.3. Старший прикордонних нарядів у пункті пропуску, разом із начальником ВМО №1-4 м/п «Краковець» визначають смугу руху, місце або спеціальне приміщення для оформлення транспортного засобу, посадових осіб дипломатичних або консульських установ.

Вони мають забезпечувати швидкий проїзд транспортного засобу і проведення усіх необхідних видів контролю. В разі необхідності таку смугу під час в’їзду в пункт пропуску осіб, що мають привілеї та імунітети, звільняють (в випадку необхідності) від інших транспортних засобів.

4.29.4. За командою старшого прикордонних нарядів у пункті пропуску прикордонний наряд «ВШ» пропускає транспортний засіб з посадовими особами дипломатичних або консульських установ у пункт пропуску та вказує водію смугу руху (напрямок руху) та місце, де буде здійснене оформлення зазначених осіб.

4.29.5. Старший прикордонних нарядів у пункті пропуску створює умови для позачергового оформлення вказаних посадових осіб та ставить завдання прикордонному наряду «ПД» на проведення прикордонного контролю і доповідає по команді.

4.29.6. Пропуск через державний кордон посадових осіб дипломатичних або консульських установ здійснюється за дипломатичними, офіційними або службовими паспортами, виданими іноземними державами, визнаними Україною, а також осіб, які виконують свої обов’язки згідно з повноваженнями, наданими міжнародними міжурядовими організаціями, що підтверджується відповідними документами, здійснюється шляхом перевірки документів на право перетинання державного кордону України безпосередньо в транспортному засобі або в спеціальному приміщенні (місці).

Зазначені особи не зобов’язані підтверджувати наявність у них фінансового забезпечення для перебування в Україні.

У разі якщо особа заявляє про наявність у неї привілеїв, імунітету або пільг, службова особа підрозділу охорони державного кордону може вимагати від неї пред’явлення документів, що підтверджують відповідний статус.

Акредитовані в Міністерстві закордонних справ України працівники дипломатичних представництв та консульських установ і члени їх сімей можуть в’їжджати на територію України за паспортними документами та акредитаційними картками.

4.29.8. Огляд транспортних засобів з дипломатичними номерами, які перевозять особисте майно, речі та багаж посадових осіб дипломатичних або консульських установ, як правило не здійснюється. Огляд може бути проведено за рішенням Голови Державної прикордонної служби України. Такий огляд здійснюється тільки в присутності посадових осіб дипломатичних та консульських установ або уповноважених ними осіб.

Дипломатична пошта не підлягає ні розкриттю, ні затриманню.

4.29.9. Митні пільги, порядок митного контролю та оформлення посадових осіб дипломатичних або консульських установ і членів їх сімей, транспортних засобів з дипломатичними номерами, дипломатичної пошти, а також особистого майна, речей та багажу дипломатичних агентів і консульських посадових осіб регулюються законодавством України.

4.30. Пропуск офіційних делегацій

4.30.1. Про слідування офіційної делегації через державний кордон прикордонний наряд «ВШ» негайно доповідає старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску, який, в свою чергу, інформує про це начальника ВМО №1-4 м/п «Краковець».

4.30.2. Пропуск через державний кордон офіційної делегації організовується та здійснюється посадовими особами підрозділів державних контрольних служб (якщо інше не передбачене розпорядчими документами).

Оформлення членів офіційної делегації, транспортного засобу, на якому вона слідує, може здійснюватися у транспортному засобі на смузі руху, в спеціально визначеному місці або приміщенні, яке буде визначене старшим прикордонних нарядів у пункті пропуску та начальником ВМО №1-4 м/п «Краковець».

4.30.3. У разі виявлення під час паспортного контролю в паспортних документах несправності або невідповідності паспортних документів списку офіційної делегації, службова особа підрозділу охорони державного кордону негайно доповідає вищестоящому керівництву для прийняття рішення.

Рішення про пропуск осіб із складу делегації, у паспортних документах яких виявлено несправність, приймається у най стисліші терміни.

4.30.4. У разі заздалегідь отриманої інформації про слідування офіційної делегації, з метою недопущення можливих протиправних дій щодо членів офіційної делегації, як правило, за дві години до перетинання державного кордону в місцях здійснення прикордонного та інших видів контролю службові особи підрозділу охорони державного кордону вживають додаткових режимних заходів.

Особи, які зустрічають або забезпечують зустріч офіційної делегації, допускаються у пункт пропуску з дозволу начальника прикордонного загону, та погодженням із начальником митного поста.

4.30.5. Огляд транспортного засобу, на якому слідує офіційна делегація, як правило не здійснюється.

4.31 Пропуск аварійно-рятувальних формувань

4.31.1. Перетинання державного кордону аварійно-рятувальними та аварійно-відновлювальними формуваннями для локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій зумовлених стихійним лихом, аваріями та катастрофами здійснюється після отримання відповідного розпорядження прикордонного загону та митниці.

4.31.2. Пропуск через державний кордон осіб, які входять до складу формування, здійснюється за паспортними документами на підставі списків підписаних уповноваженими міністерствами.

Пропуск через державний кордон військовослужбовців строкової служби здійснюється з пред’явленням документів, що засвідчують їх особу, за списками, які додаються до паспортних документів керівниками формувань, підписується командирами військових частин і скріплюються гербовою печаткою.

4.31.3. Митне оформлення транспортних засобів та вантажів аварійно-рятувальних і аварійно-відновлювальних формувань здійснюється згідно Митного кодексу України та відповідних постанов Кабінету Міністрів України.

4.32.Пропуск підрозділів Збройних Сил України, підрозділів збройних сил інших держав

4.32.1. Пропуск через державний кордон осіб військового і цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України через державний кордон здійснюється відповідно до законів України та міжнародних договорів України з додержанням встановленого порядку прикордонного та митного контролю, перевезення зброї, військової техніки, іншого майна, необхідного для виконання покладених на них завдань.

Пропуск та митний контроль військової техніки здійснюється у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 63 «Про затвердження Порядку митного оформлення військової техніки, у тому числі військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України».

4.32.2. Пропуск через державний кордон підрозділів збройних сил інших держав здійснюється за національними паспортами або документами, що їх замінюють, за офіційними посвідченнями особи з фотокарткою, якщо в’їзд проводиться за загальним списком, а командир підрозділу може підтвердити свою особу дійсним національним паспортом або документом, що його замінює.

Військовослужбовці при перетинанні державного кордону повинні бути одягнені у військову форму і мати встановлені розпізнавальні знаки.

Особи військового і цивільного персоналу підрозділів збройних сил інших держав, їх особисті речі та зброя підрозділів під час перетинання державного кордону України підлягають прикордонному та митному контролю. У разі перетинання зазначеними підрозділами державного кордону України для надання Україні, на її прохання, допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій вони підлягають прикордонному та митному контролю за спрощеним порядком, який визначається Кабінетом Міністрів України. Військова техніка, що прибуває до України чи вибуває за її межі митному огляду не підлягає.

Члени сімей осіб військового і цивільного персоналу підрозділів збройних сил інших держав здійснюють в’їзд в Україну та виїзд з України з дотриманням вимог Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України».

Виїзд з України підрозділів збройних сил інших держав та вивезення військового майна і техніки здійснюються в такому ж порядку, який встановлено для їх в’їзду в Україну.

4.32.3. В разі необхідності старший прикордонних нарядів у пункті пропуску, разом зі начальником ВМО №1-4 м/п «Краковець» визначають смугу руху, місце або спеціальне приміщення для оформлення транспортних засобів, осіб підрозділів Збройних Сил України або підрозділів збройних сил інших держав.

4.32.4. З метою недопущення можливого несанкціонованого доступу сторонніх осіб до транспортних засобів та майна підрозділів Збройних Сил України або підрозділів збройних сил інших держав, в місцях здійснення прикордонного та інших видів контролю службові особи підрозділу охорони державного кордону вживають додаткових режимних заходів.

4.32.5. Прикордонним нарядом «ПД» здійснюється перевірка:

дійсності національних паспортів або документів, що їх замінюють;

наявності офіційних посвідчень осіб з фотокарткою, якщо в’їзд проводиться за загальним списком, а командир підрозділу може підтвердити свою особу дійсним національним паспортом або документом, що його замінює.

4.33. Пропуск осіб, взятих під варту

4.33.1. Пропуск через державний кордон осіб, взятих під варту, здійснюється після приймання та передачі осіб підрозділом МВС України.

4.33.2. Приймання-передача осіб здійснюється у пункті пропуску у спеціально визначеному місці, яке забезпечує під'їзд автомобілів МВС України та відповідних органів Республіки Польща для передачі осіб з автомобіля в автомобіль.

4.33.3. Приймання-передача осіб, які взяті під варту, здійснюється після отримання підрозділом охорони державного кордону розпорядження прикордонного загону про конкретну дату та час передачі.

4.33.4. Про приймання-передачу осіб, взятих під варту, складається акт встановленої форми у трьох примірниках, який завіряється гербовою печаткою органу відправника. Перший примірник акта видається органу-відправнику, другий залишається в підрозділі охорони державного кордону, а третій у підрозділі МВС. Разом з особою, що перебуває під вартою, передається паспорт або анкета з фотокарткою, а також інші документи та особисті речі.

4.34. Пропуск спеціальних, небезпечних вантажів та спеціальних транспортних засобів

4.34.1. Пропуск через державний кордон транспортного засобу, що перевозить спеціальні, небезпечні вантажі або спеціального транспортного засобу здійснюється згідно Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів», як правило, позачергово, при цьому не допускається необґрунтованої затримки такого транспортного засобу.

4.34.2. При наявності інформації про очікуване прибуття транспортного засобу, що перевозить спеціальні, небезпечні вантажі або спеціального транспортного засобу старшим прикордонних нарядів у пункті пропуску та начальником ВМО №1-4 м/п «Краковець» забезпечується взаємне інформування щодо такого транспортного засобу із проведенням відповідного інструктажу службових осіб у пункті пропуску.

4.34.3. Про слідування транспортного засобу, який перевозить спеціальні, небезпечні вантажі або спеціального транспортного засобу через державний кордон, прикордонний наряд «ВШ» негайно доповідає старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску, який в свою чергу інформує про це начальника ВМО №1-4 м/п «Краковець». Пропуск на територію пункту пропуску такого транспортного засобу здійснюється лише з дозволу старшого прикордонних нарядів, та начальника ВМО м/п у пункті пропуску.

4.34.4. Старший прикордонних нарядів у пункті пропуску, разом із начальником ВМО №1-4 м/п «Краковець»,вживають заходів для його позачергового оформлення, визначають смугу руху або місце для оформлення такого транспортного засобу.

В разі необхідності таку смугу звільняють (у випадку необхідності) від інших транспортних засобів.

В разі необхідності контроль транспортних засобів, що перевозять спеціальні, небезпечні вантажі та спеціальних транспортних засобів може здійснюватися на стоянці затриманих транспортних засобів або в пункті поглибленого огляду транспортних засобів пункту пропуску.

4.34.5. До проведення контрольних операцій обов'язково залучаються службові та посадові особи підрозділів державних контрольних служб, до компетенції яких відноситься небезпечний вантаж.

4.34.6. З метою недопущення до транспортного засобу, що перевозить спеціальні, небезпечні вантажі або спеціального транспортного засобу, сторонніх осіб, в місцях здійснення прикордонного та інших видів контролю службові особи підрозділу охорони державного кордону вживають додаткових режимних заходів.

4.34.7. У випадку надання відмови у пропуску транспортного засобу, що перевозить спеціальні, небезпечні вантажі або спеціального транспортного засобу через державний кордон службовою або посадовою особою будь-якого підрозділу державної контрольної служби, ця особа терміново інформує старшого прикордонних нарядів у пункті пропуску та старшого зміни ВМО про причини, з яких неможливо дати дозвіл на переміщення вантажу або транспортного засобу через державний кордон та надає інформацію про заходи, виконання яких надасть можливість здійснити пропуск вантажу та транспортного засобу через державний кордон. Аналогічна інформація надається і особі (водію), що переміщує спеціальні, небезпечні вантажі або спеціальний транспортний засіб.

4.35. Пропуск варт, що відряджаються від військових частин (підрозділів) Збройних сил України та інших військових формувань для охорони військових вантажів

4.35.1. Пропуск через державний кордон України варт, що відряджуються від військових частин (підрозділів) Збройних сил України та інших військових формувань для охорони військових вантажів здійснюється після отримання підрозділом охорони державного кордону письмового розпорядження прикордонного загону.

4.35.2. Перевірка документів та пропуск через державний кордон особового складу варти здійснюється прикордонним нарядом «ПД» за паспортними та іншими документами, дійсними для перетинання державного кордону, та іменними списками на особовий склад варти, які відповідно до пункту 5 Положення про охорону та супровід військових вантажів при їх перевезенні залізничним і водним транспортом, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 09 грудня 1997 року № 451, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 91/2531, подаються у трьох примірниках начальником варти.

4.35.3. Перевірка зброї особового складу варти здійснюється особисто старшим прикордонних нарядів у пункті пропуску у присутності начальника варти.

У разі виявлення невідповідностей, неточностей в найменуванні, нумерації або кількості зброї, зазначеної у документах варти, рішення про пропуск приймається начальником прикордонного загону за погодженням з начальником митниці.

4.35.4. Після перевірки документів та зброї в особового складу варти, прикордонний наряд «ПД» проставляє на іменних списках варти відмітку про перетинання державного кордону України «Державний кордон України перетнули».

Один примірник іменного списку прикордонний наряд старший прикордонних нарядів у пункті пропуску залишає в себе і потім додає його до рапорту про результати несення служби. Два інших повертає начальнику варти.

4.35.5. Старший прикордонних нарядів у пункті пропуску про результати оформлення варти доповідає по команді та надає інформацію про маршрут руху варти та результати її оформлення.

4.36. Пропуск спеціальних вантажів і (або) товарів військового призначення та подвійного використання

4.36.1. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 року № 1057 «Про затвердження переліку пунктів пропуску через державний кордон, через які здійснюється переміщення товарів військового призначення та ядерних матеріалів» пункт пропуску входить до переліку пунктів пропуску, через які дозволено переміщення товарів військового призначення та ядерних матеріалів.

4.36.2. Пропуск через державний кордон спеціальних вантажів і (або) товарів військового призначення та подвійного використання (далі – вантаж) здійснюється після отримання підрозділом охорони державного кордону письмового розпорядження прикордонного загону.

4.36.3. Прикордонний контроль вантажів здійснюється за наявності дозволу чи висновку Державної служби експортного контролю України, передбачених статтею 1 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», після проходження ними митного та за потреби інших видів контролю.

4.36.4. Огляд вантажів здійснюється прикордонним нарядом «Огляд транспортних засобів» у присутності експедитора та начальника варти (у разі якщо вантаж супроводжується вартою), при цьому огляд опломбованих вантажів, вантажних відсіків, контейнерів, техніки здійснюється шляхом перевірки цілісності пломб, печаток та упаковки вантажу.

У разі виявлення пошкодження пломб, печаток, цілісності упаковки, контейнерів, конструкції прикордонний наряд «Огляд транспортних засобів» доповідає про це старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску, а старший прикордонних нарядів інформує про це начальника ВМО №1-4 м/п «Краковець» та начальника варти (у разі коли вантаж супроводжується вартою).

4.36.5. Якщо приймання-передавання вантажу вартами здійснюється безпосередньо у пункті пропуску і варта іншої держави відразу повертається на свою територію, огляд вантажів прикордонним нарядом «Огляд транспортних засобів» здійснюється до початку приймання-передавання вантажу вартами.

У разі перевантаження вантажу у пункті пропуску з одного транспортного засобу на інший, старший прикордонних нарядів у пункті пропуску призначає та виставляє прикордонний наряд «Спостереження за транспортними засобами».

4.36.6. Про результати оформлення вантажу старший прикордонних нарядів у пункті пропуску доповідає по команді.

4.37. Пропуск спеціальних транспортних засобів, які здійснюють транспортування тяжкохворих (поранених та осіб без свідомості)

4.37.1 В разі прибуття до пункту пропуску спеціальних транспортних засобів, які здійснюють транспортування тяжкохворих (поранених та осіб без свідомості) прикордонний наряд «Вартовий шлагбауму» негайно викликає «Старшого прикордонних нарядів в пункті пропуску». Прикордонний наряд «Старший прикордонних нарядів в пункті пропуску» прибуває до транспортного засобу, перевіряє наявність документів на право перетинання державного кордону, документів про стан здоров’я та характер хвороби (отриманої травми, поранення), уточнює у супроводжуючої особи де і за яких обставин отримано травму (поранення). Після здійснення перевірки, прикордонний наряд «Вартовий шлагбауму» здійснює запуск транспортного засобу в пункт пропуску.

4.37.2 Прикордонний наряд «Старший прикордонних нарядів в пункті пропуску» інформує посадових осіб митниці про прибуття до пункту пропуску спеціальних транспортних засобів, які здійснюють транспортування тяжкохворих (поранених та осіб без свідомості) через державний кордон.

4.37.3 Прикордонний наряд «Старший прикордонних нарядів в пункті пропуску» спільно з старшим зміни митниці визначають смугу руху на якій буде здійснюватись оформлення спеціальних транспортних засобів, які здійснюють транспортування тяжкохворих (поранених та осіб без свідомості).

4.37.4 Прикордонний контроль спеціальних транспортних засобів, які здійснюють транспортування тяжкохворих (поранених та осіб без свідомості) здійснюється в пріоритетному порядку за процедурою контролю першої лінії.

4.37.5 Перевірка документів у тяжкохворих (поранених, осіб без свідомості) та супроводжуючих осіб здійснюється в салонах транспортних засобів, які здійснюють транспортування цих осіб.

4.37.6 Митний контроль спеціальних транспортних засобів, які здійснюють транспортування тяжкохворих (поранених та осіб без свідомості) здійснюється в пріоритетному порядку у відповідності до митного законодавства.

4.37.7 В разі виявлення ознак, які вказують на кримінальний характер отриманих ушкоджень, прикордонний наряд «Старший прикордонних нарядів в пункті пропуску» в найстисліші терміни повідомляє про це співробітників Національної поліції та інформує представників оперативно-розшукового підрозділу.

4.38. Пропуск транспортних засобів, які переміщуються  не своїм ходом (на лафетах, причепах)

4.38.1. В разі прибуття до пункту пропуску транспортного засобу, який зареєстрований у відповідних реєстраційних органах та переміщується через державний кордон України не своїм ходом (на лафетах, у вантажних відсіках транспортних засобів тощо) прикордонний наряд здійснює його пропуск при цьому контрольний талон на такий транспортний засіб не видається.

4.38.2. У разі видачі співробітниками митного поста на таку категорію транспортних засобів контрольного талону для проходження по "червоному коридору" прикордонний наряд «ПД» відмітку про проведення прикордонного контролю в такому талоні не проставляє.

Інформацію про транспортний засіб, який переміщується не своїм ходом до бази даних ПТК АПК «Гарт-1/П» заносить у вікно "ОФОРМЛЕННЯ ПРИЧЕПУ АТЗ" в графу "ІНФОРМАЦІЯ" із зазначенням:

реєстраційного номеру т/з;

марки т/з;

номера кузова т/з;

VIN-кода.

4.38.3. Прикордонний  наряд "ОТЗ" проводить повну ідентифікацію транспортного засобу з обовязковою перевіркою по БД Інтерпол, про що робити відповідний запис в службовій документації.

V. Час, що відводиться для виконання контрольних операцій

  - Тривалість виконання контрольних операцій посадовими особами, які здійснюють контроль осіб, товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску встановлюється у відповідності до вимог спільного наказу від 28 листопада 2005 року №1167/886/824/643/655/424/858/900, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2005 року за N 1557/11837 Про затвердження Часових нормативів виконання контрольних операцій посадовими особами, які здійснюють контроль осіб, товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України (без виведення особи або транспортного засобу із загального потоку руху).

5.2. Граничний строк перебування товарів та транспортних засобів у пункті пропуску для автомобільного транспорту не може перевищувати 5 днів з моменту прибуття у пункт пропуску для здійснення митних процедур.

5.3. Службові та посадові особи підрозділів державних контрольних служб вживають заходів до вдосконалення механізму відповідного контролю та скорочення тривалості його здійснення у пункті пропуску.

5.4. Часові нормативи можуть не дотримуватися в разі наявності достатніх підстав вважати, що особи, транспортний засіб та вантажі переміщуються через державний кордон України з порушенням норм законодавства України про державний кордон України, митних правил, інших норм законодавства, а також у разі затримання цих осіб, транспортних засобів та вантажів у наслідок виявлених порушень.

VI. Порядок допуску в пункт пропуску та в його режимну зону осіб, транспортних засобів та вантажів, порядок їх пересування

6.1. Установлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон, здійснення контролю за його додержанням, а також організації і забезпечення  взаємодії та координації контрольних органів і служб, що здійснюють різні види контролю або беруть участь у забезпеченні режиму в пунктах пропуску через державний кордон регламентується наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 29 серпня 2011 року №627 «Про затвердження Порядку дій посадових осіб органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України щодо установлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон, здійснення контролю за його додержанням, а також організації і забезпечення  взаємодії та координації контрольних органів і служб, що здійснюють різні види контролю або беруть участь у забезпеченні режиму  в пунктах пропуску через державний кордон» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 версня 2011 року за №1117/19855 та наказом начальника Мостиського прикордонного загону за погодженням з начальником Львівської митниці ДФС.

За рішенням начальника прикордонного загону можуть встановлюватися додаткові режимні правила і тимчасові обмеження в межах території пункту пропуску. Рішення начальника прикордонного загону оформлюється у вигляді розпорядження (наказу), яке доводиться до відома органів місцевого самоврядування, усіх взаємодіючих органів і служб, до керівників зацікавлених підприємств, організацій, установ у частині, що їх стосується.

Прикордонні наряди, які несуть службу у пункті пропуску, відповідають за дотриманням режиму у межах території пункту пропуску «Краківець», за винятком зони митного контролю.

Контроль за додержанням режиму в зоні митного контролю покладається на посадових осіб м/п «Краковець».

6.2. Службовий транспорт пропускається до пункту пропуску за перепустками, які видаються начальником Мостиського прикордонного загону, безперешкодно (додаток 4).

6.3. Для внутрішньої перевірки порядку проходження прикордонного та митного контролю (в разі необхідності інших видів контролю) транспортного засобу у пункті пропуску використовуються контрольні талони:

контрольний талон для проходження по «зеленому коридору» (додаток 1);

контрольний талон проходження по «червоному коридору» (додаток 2).

Контрольний талон проходження по "червоному коридору" також видається на:

– транспортні засоби, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів та переміщуються по «автобусній смузі»;

– кожний транспортний засіб, який зареєстрований у відповідних реєстраційних органах, який переміщується через державний кордон України не своїм ходом (на лафетах, у вантажних відсіках транспортних засобів тощо).

При цьому, контрольний талон на зазначену категорію транспортних засобів видається, виключно, посадовою особою ВМО №1-4, після особистого отримання в начальника ВМО №1-4 м/п «Краковець».

Такі випадки переміщення транспортних засобів старшим прикордонних нарядів в пункті пропуску, встановленим порядком обліковуються в службовій документації.

6.4. Перед початком зміни начальник ВМО №1-4 м/п «Краковець» забезпечує передачу старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску «Краківець» необхідної кількості контрольних талонів обох типів.

6.5. Для в'їзду у пункт пропуску транспортного засобу прикордонний наряд «ВШ» видає водію транспортного засобу контрольний талон відповідно до обраної ним смуги руху, у якому проставляє номерний державний реєстраційний знак транспортного засобу, його тип (марку), кількість осіб (прописом), які прямують у транспортному засобі.

6.6. По закінченні зміни контрольні талони, оформлені за зміну, старшим прикордонних нарядів у пункті пропуску та начальником чергового ВМО м/п «Краковець» перераховуються та архівуються шляхом поміщення в окремий конверт із зазначенням на ньому кількості талонів, періоду зміни, дати архівування, П.І.Б. посадової особи, яка здійснила перерахування та архівування.

6.7. Після проведення архівування контрольних талонів старшим прикордонних нарядів у пункті пропуску та начальником ВМО №1-4 м/п «Краковець» складається та підписується у двох примірниках Звіт за результатами звірки про пропущені транспортні засоби, форма якого наведена у додатку 3.

У разі виявлення факту розбіжності даних щодо оформлених транспортних засобів, їх перелік зазначається у звіті із вказанням причин таких розбіжності

Один примірник звіту надходить до справи підрозділу охорони державного кордону, другий – до митниці.

VIІ. Прикінцеві положення

7.1. З метою координації діяльності службових та посадових осіб підрозділів державних контрольних служб перед початком служби кожної зміни у пункті пропуску проводиться нарада під керівництвом старшого прикордонних нарядів у пункті пропуску, за участю начальника ВМО №1-4 м/п «Краковець» та представників інших підрозділів державних контрольних служб, на якій обговорюються питання:

підбиваються підсумки роботи попередньої зміни та розв’язуються проблемні питання, що виникли в попередній зміні при здійсненні контрольних операцій підрозділами, які здійснюють відповідні види державного контролю в пункті пропуску;

здійснюється обмін інформацією щодо змін у правилах перетинання державного кордону особами, транспортними засобами та вантажами, які надійшли від відповідних контрольних служб;

визначаються можливі об'єкти контролю, що будуть піддані посиленому контролю під час служби змін;

уточнюється механізм взаємодії між службовими та посадовими особами підрозділів державних контрольних служб під час служби;

доводяться вимоги щодо особливостей режимних заходів та додаткових режимних правил у пункті пропуску;

визначається склад спільних груп і режим їх служби.

Після наради старший прикордонних нарядів у пункті пропуску і начальник ВМО №1-4 м/п «Краковець» обмінюються інформацією щодо транспортних засобів, вантажів і фізичних осіб, які перебувають на контролі перетинання державного кордону (за винятком інформації з обмеженим доступом).

7.2. Посадові особи підрозділів державних контрольних служб, при наявності відповідної інформації, забезпечують своєчасне інформування підрозділу охорони державного кордону та митного поста про прибуття у пункт пропуску офіційних осіб і делегацій, організованих груп туристів, транспортних засобів зі спеціальним, небезпечним вантажем, виявлення осіб, причетних до протиправної діяльності та інші нестандартні ситуації.

7.3. У пункті пропуску відповідно до міжнародних договорів старший прикордонних нарядів організовує і станом на 09.00 уточнює з представником прикордонного підрозділу Республіки Польща питання щодо пропущених і не пропущених через державний кордон осіб і транспортних засобів, визначення спільних скоординованих дій в інтересах забезпечення безперебійного пропуску через державний кордон, а також про зміни в обстановці, які впливають на здійснення пропуску через державний кордон.

7.4. У разі виникнення у пункті пропуску ситуацій, які ускладнюють або унеможливлюють пропуск через державний кордон чи функціонування пункту пропуску, підрозділи державних контрольних служб в межах своєї компетенції вживають скоординованих заходів до їх локалізації.

7.5. Інформаційні матеріали, що розміщуються у пункті пропуску, в обов'язковому порядку повинні містити інформацію, потрібну для перетинання державного кордону України громадянами та особами без громадянства, зокрема щодо їх прав та обов’язків під час перебування у пункті пропуску та проходження того чи іншого виду контролю. Інформаційні стенди щодо порядку перетинання державного кордону України мають бути викладені державною мовою, мовою суміжної держави та англійською мовою.

Не допускається розміщення у пункті пропуску гербів, прапорів, інших символів організацій, підприємств та установ, що не належать до державної символіки України.

7.6. Контроль за виконанням положень Технологічної схеми покладається на начальника відділу прикордонної служби «Краківець» Мостиського прикордонного загону та начальника м/п «Краковець» Львівської митниці ДФС.

За невиконання вимог цієї Технологічної схеми та недотримання при цьому положень чинного законодавства України, винні особи притягуються до відповідальності у встановленому порядку.

Перший заступник начальника Мостиського

прикордонного загону – начальник штабу

підполковник     		                     В.М. Чапля

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

до Технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів і вантажів у міжнародному автомобільному пункті пропуску через державний кордон України «Краківець»

Начальник управління організації митного контролю

Львівської митниці ДФС

І.М. Каламуняк

Заступник начальника митного поста «Краковець» - нач. ВМО № 5 м/п «Краковець» Львівської митниці ДФС

П.М. Слобода

______________________________________________________________

(пункт пропуску)

Контрольний талон

для проходження по „зеленому коридору” транспортного засобу без причепа та без товарів, що підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню

______________________________________________________________

кількість осіб у транспортному засобі, вид (тип) транспортного засобу

______________________________________________________________

номерний державний реєстраційний знак транспортного засобу

Відмітка ОНП 				Відмітка про проходження

паспортного контролю

______________________________________________________________

(пункт пропуску)

Контрольний талон

Серія ХХХ номер ХХХХХХ

для проходження по „червоному коридору”

______________________________________________________________

кількість осіб у транспортному засобі, вид (тип) транспортного засобу

______________________________________________________________

номерний державний реєстраційний знак транспортного засобу

_____________________________________________________________

найменування товару, напрямок переміщення

Відмітка ОНП 					Відмітка про проходження

паспортного контролю

ЗВІТ

за результатами звірки про пропущені транспортні засоби, що прослідували на в’їзд в Україну (виїзд з України) у пункті пропуску для автомобільного сполучення ___________________

в період з ___год. чч.мм.рр по ____год. чч.мм.рр.

І. Інформація щодо кількості пропущених транспортних засобів згідно з ПТК АПК «ГАРТ-1/П» та АСМО «Інспектор»

| База даних | В’їзд в Україну | Виїзд з України |
| --- | --- | --- |
|  | Червоний коридор | Зелений коридор | Автобусна смуга | Червоний коридор | Зелений коридор | Автобусна смуга |
| ПТК АПК «ГАРТ-1/П» |  |  |  |  |  |  |
| АСМО «Інспектор»* |  |  |  |  |  |  |
| РІЗНИЦЯ |  |  |  |  |  |  |

* – інформація на в’їзд в Україну зазначається про транспортні засоби, які в’їхали в зону митного контролю, на виїзд з України - про транспортні засоби, які виїхали із зони митного контролю

ІІ. Перелік транспортних засобів, по яких виявлено розбіжності у базах даних

| № з/п | Номер ТЗ | Смуга руху | Напрямок | Наявність/відсутність у базі даних (+/-): | Причини розбіжностей | Місце перебування ТЗ у пункті пропуску |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПТК АПК «ГАРТ-1/П» | АСМО «Інспектор» |  |  |

Начальник митного поста «___________»_________________ (______________)

Начальник ВПС «___________»                _________________ (______________)

Мостиський  прикордонний  загін                                      .

(прикордонний загін)

ПЕРЕПУСТКА № ____

для в’їзду на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Краківець» транспортного засобу

________________________________________________________

(реєстраційний номер, належність) ______________________________________________________________

(прізвище та ініціали водія)

ДІЙСНА до ___________

Начальник Мостиського прикордонного загону

в/зв		                                      П.І.Б

«     « ___________20__ року

М.П.

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПОВЕРНЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску

_____________________________________________________________

(військове звання, прізвище, ініціали старшого п/н у ППр)

Дата: «____» _________ 200 ___ р.                Час: «____» год. «____» хв.

Інформую Вас про прийняте рішення щодо повернення _____________

(вид)

транспортного засобу марки ________________, р/н ________________,

причеп марки ___________________, р/н __________________________

під керуванням  громадянина ____________________________________

(громадянство, прізвище, ініціали, паспортний документ)

______________________________________________________________

Причина повернення:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Ініціатор повернення _________________________________________ __________________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище печатка)

# Text boxes

### Додаток 1

до Технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів і вантажів у міжнародному автомобільному пункті пропуску через державний кордон України «Краківець»

### Додаток 2

до Технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів і вантажів у міжнародному автомобільному пункті пропуску через державний кордон України «Краківець»

### Додаток 3

до Технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів і вантажів у міжнародному автомобільному пункті пропуску через державний кордон України «Краківець»

### Додаток 4

до Технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів і вантажів у міжнародному автомобільному пункті пропуску через державний кордон України «Краківець»

### Додаток 5

до Технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів і вантажів у міжнародному автомобільному пункті пропуску через державний кордон України «Краківець»