ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Мостиського прикордонного

загону

від «15» березня 2018 року № 25

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА

пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Смільниця – Кросценко»

І. Загальні положення

1.1. Технологічна схема пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Смільниця – Кросценко" (далі – Технологічна схема) розроблена відповідно до статті 25 Закону України "Про прикордонний контроль", Митного кодексу України від 13 березня 2012 року №4495-VI, постанов Кабінету Міністрів України: від 18 серпня 2010 року    № 751 "Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю", від 21 травня 2012 року № 451 "Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними" та інших нормативно-правових актів України і визначає порядок взаємодії підрозділу охорони державного кордону Мостиського прикордонного загону (далі – підрозділ охорони державного кордону), відділів митного оформлення №1-4 митного поста "Смільниця" Львівської митниці ДФС (далі – ВМО № 1-4 м/п "Смільниця") та підрозділів інших державних контрольних служб, які здійснюють свою діяльність у пункті пропуску "Смільниця – Кросценко" (далі – пункт пропуску), загальний порядок та послідовність проведення всіх видів контролю, особливості здійснення підрозділами державних контрольних служб окремих процедур контролю та їх складових елементів (перевірка документів, огляд транспортних засобів тощо) у рамках реалізації визначених законодавством компетенції та повноважень. При цьому зміст процедур контролю визначається чинним законодавством України.

1.2. Організація та співробітництво при проведенні контролю в автомобільному пункті пропуску «Смільниця – Кросценко»  здійснюється на підставі Угоди між Урядом Республіки Польща та Кабінетом Міністрів України про співробітництво під час здійснення контролю осіб, товарів і транспортних засобів, які перетинають польсько-український державний кордон, підписаної в Києві 25 червня 2001 року, Угоди між Урядом Республіки Польща та Кабінетом Міністрів України про внесення змін до Угоди між Урядом Республіки Польща та Кабінетом Міністрів України про співробітництво під час здійснення контролю осіб, товарів і транспортних засобів, які перетинають польсько-український державний кордон, підписаної у Варшаві 25 листопада 2009 року та Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про відкриття на українсько - польському державному кордоні міжнародного пункту пропуск у для автомобільного сполучення «Смільниця – Кросценко» від 15.02.2002 року.

1.3. У разі змін в законодавстві або якщо положення Технологічної схеми не відповідають визначеним законодавством України нормам чи правилам, встановленим міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, до внесення відповідних змін, Технологічна схема діє в частині, що не суперечить чинному законодавству та міжнародним договорам України.

1.4. Усі процедури контролю, що здійснюються службовими та посадовими особами підрозділів державних контрольних служб у рамках цієї Технологічної схеми, не повинні впливати на ефективність протидії протиправній діяльності у пункті пропуску.

1.5. Терміни, що вживаються у цій Технологічній схемі визначені нормативно – правовими актами з питань охорони державного кордону, митної справи та іншими законодавчими актами України.

ІІ. Місця для проведення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, межі території пункту пропуску, зони прикордонного та митного контролю, місця стоянок транспортних засобів

2.1. Прикордонний контроль осіб, транспортних засобів і вантажів здійснюється у місцях, визначених статтею 5 Закону України "Про прикордонний контроль".

2.2. Митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів здійснюється відповідно до Типової технологічної схеми здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. №451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними».

2.3. Переміщення та митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів у пункті пропуску здійснюється з використанням двоканальної системи, на смугах руху, визначених для переміщення автомобільних транспортних засобів за їх типами, з урахуванням вимог законодавства щодо декларування та оподаткування автомобільних транспортних засобів і товарів. Для здійснення прикордонного та митного контролю транспортних засобів у пункті пропуску визначені смуги руху, які позначені відповідними розпізнавальними знаками (табличками, дорожньою розміткою).

2.3.1.	Смуги руху, позначені символами зеленого кольору ("зелений коридор"), призначені для переміщення товарів в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території і не підлягають письмовому декларуванню.

2.3.2.	Смуги руху, позначені символами червоного кольору ("червоний коридор"), призначені для переміщення всіх інших автомобільних транспортних засобів і товарів.

2.3.3.	«Автобусна смуга руху» - місце здійснення прикордонного контролю і митного контролю та митного оформлення автобусів, що здійснюють регулярні та нерегулярні міжнародні перевезення пасажирів (у тому числі - туристичних груп), що визначається з урахуванням існуючої інфраструктури пункту пропуску.

2.4. Контроль осіб, що прямують в автобусах, товарів та особистих речей, які вони переміщають через державний кордон, здійснюється, як правило, без виходу пасажирів, або з виходом пасажирів в разі здійснення процедур контролю другої лінії в спеціальному залі для оформлення пасажирів.

2.5. Особа, яка здійснює переміщення автомобільних транспортних засобів і товарів через державний кордон України, самостійно обирає смугу руху ("зелений" або "червоний" коридор) для проходження прикордонно-митного контролю.

2.6. Зона прикордонного контролю у пункті пропуску визначається наказом начальника Мостиського прикордонного загону, погодженим з начальником Львівської митниці ДФС.

Зона прикордонного контролю встановлена і позначена інформаційними табличками:

від лінії паспортного контролю (лінія кабін паспортного контролю) до зони митного контролю;

від тилових меж пункту пропуску до зони митного контролю (20 м);

в спеціальних службових приміщеннях відділу прикордонної служби "Смільниця", які розташовані в зазначеному пункті пропуску.

2.7. Зони митного контролю у пункті пропуску створюються Львівською митницею згідно Порядку створення зон митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 травня 2012 року № 583, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 червня 2012 року за № 879/21191. Межі зон митного контролю в пункті пропуску визначаються Львівською митницею за погодженням з начальником Мостиського прикордонного загону згідно план-схем, які додаються до Рішень про створення зон митного контролю.

Зона митного контролю встановлюється на смугах руху автотранспорту, в залах митного огляду, складах митниці, інших приміщеннях, і позначена дорожньою розміткою та інформаційними табличками.

2.8. Для стоянки затриманих транспортних засобів визначений спеціальний майданчик, а поглиблений огляд транспортних засобів у пункті пропуску здійснюється в боксі для проведення поглибленого огляду, на смугах руху або на спеціальних площадках.

2.9. Зони прикордонного контролю та митного контролю є режимною зоною пункту пропуску, на якій можуть встановлюватися додаткові режимні правила.

ІІІ. Загальний порядок та послідовність контрольних операцій і порядок пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів, спеціальних, небезпечних вантажів та спеціальних транспортних засобів, посадових осіб дипломатичних або консульських установ, автомобільних транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам, офіційних делегацій, аварійно-рятувальних формувань, підрозділів Збройних Сил України, підрозділів збройних сил інших держав, осіб взятих під варту.

3.1. Пропуск через державний кордон осіб, автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, у тому числі вантажів, що переміщуються ними через державний кордон, визначення послідовності здійснення прикордонного і митного контролю, а також інших видів контролю під час пропуску через державний кордон, здійснюється відповідно до вимог Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, у тому числі вантажів, що переміщуються ними через державний кордон, визначається послідовність здійснення прикордонного і митного контролю, а також інших видів контролю під час пропуску через державний кордон, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451 "Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними".

3.2. Послідовність проведення видів контролю:

а) в’їзд в Україну:

прикордонний контроль;

митний контроль;

інші види контролю (у разі необхідності).

б) виїзд з України:

митний контроль;

інші види контролю (у разі необхідності);

прикордонний контроль.

3.3. Пропуск осіб через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами підрозділу органу охорони державного кордону за дійсними паспортними документами, а у передбачених законодавством України випадках також за іншими документами.

Особи, транспортні засоби і товари пропускаються через державний кордон, після проходження передбачених законодавством видів контролю відповідно до вимог нормативно-правових актів прикордонного та митного контролю.

3.4. Початком здійснення прикордонного контролю особи, транспортного засобу, вантажу є момент подання особою паспортного, інших визначених законодавством документів для перевірки уповноваженій посадовій особі підрозділу органу охорони державного кордону.

Прикордонний контроль вважається закінченим після надання уповноваженою посадовою особою підрозділу охорони державного кордону дозволу на перетинання державного кордону особою, транспортним засобом, вантажем або після доведення до відома відповідної особи рішення про відмову у перетинанні державного кордону особою, транспортним засобом, вантажем.

3.5. Пропуск через державний кордон особистих речей осіб здійснюється відповідно до Митного кодексу України.

3.6. В’їзд (прибуття) осіб та транспортних засобів у пункт пропуску здійснюється з дозволу службовців ПВ РП у взаємодії з посадовими особами підрозділу охорони державного кордону.

З метою здійснення контролю за порядком оформлення осіб та транспортних засобів, посадовими особами підрозділу охорони державного кордону при в’їзд (прибуття) у пункт пропуску на кожний транспортний засіб відповідно до обраної водієм (пасажирами) смуги руху здійснюється видача контрольного талона (документу внутрішньої перевірки порядку проходження прикордонного та митного контролю транспортними засобами та особами в пункті пропуску).

3.7. Перевірка документів та митний контроль проводяться у кабінах паспортного та митного контролю, водій та пасажири, які прямують на транспортному засобі, особисто подають паспортні документи та документи на транспортний засіб посадовим особам прикордонної служби та митниці.

3.8. Інформація про в’їзд (прибуття) товарів та транспортних засобів у пункт пропуску надається посадовій особі ВМО №1-4 м/п «Смільниця» особою, що здійснює їх переміщення через митний кордон України.

3.9. За результатами митного контролю посадові особи ВМО №1-4 м/п «Смільниця» приймають одне з таких рішень про:

проведення митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів відповідно до вимог законодавства і заявленого митного режиму та надання дозволу на їх пропуск через митний кордон України;

пропуск або відмову в пропуску та митному оформленні автомобільних транспортних засобів і товарів через митний кордон України та повернення їх на територію суміжної держави;

затримання автомобільних транспортних засобів і товарів для передачі на склад митного органу для зберігання.

Рішення посадовими особи м/п «Смільниця» приймається, як правило, протягом однієї доби.

Автомобільні транспортні засоби і товари, не пропущені через митний кордон України та передані для зберігання митниці, перебувають під митним контролем протягом строку, встановленого законодавством.

3.10. Виїзд транспортного засобу із зони митного контролю пункту пропуску дозволяється виключно після проставлення в контрольному талоні відбитка особистої номерної печатки (далі – ОНП) посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Смільниця», що засвідчує закінчення митного контролю та проведення митних формальностей.

3.11. У разі прийняття рішення про повернення товарів та/або транспортного засобу на територію суміжної держави, виїзд транспортного засобу із зони митного контролю здійснюється у супроводі посадової особи ВМО №1-4 м/п «Смільниця» спільно з посадовою особою підрозділу охорони державного кордону та іншого державного контрольного органу – ініціатора такого повернення до виїзду з території пункту пропуску.

3.12. Товари, що відповідно до законодавства підлягають митному оформленню та транспортні засоби, що переміщуються у пункті пропуску, підлягають обліку шляхом їх реєстрації посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Смільниця» у відповідних базах даних ЄАІС органів ДФС.

3.13. Митний контроль і митне оформлення товарів та транспортних засобів, як правило, здійснюються однією посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Смільниця».

Посадові особи інших підрозділів Львівської митниці ДФС залучаються до митного оформлення у разі виникнення ускладнень при визначенні митної вартості, коду товару, країни походження тощо, що унеможливлюють проведення митного оформлення посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Смільниця» одноособово.

Здійснення митного контролю та митного оформлення однією посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Смільниця» не повинно впливати на ефективність та якість проведення контролю та забезпечення при цьому додержання вимог законодавства з питань державної митної справи.

3.14. Визначення обсягів та характеру процедур прикордонного, митного та інших видів контролю здійснюється уповноваженою посадовою особою підрозділу охорони державного кордону, ВМО №1-4 м/п «Смільниця» та інших підрозділів державних контрольних служб, на які відповідно до законодавства покладено функції здійснення інших видів контролю автомобільних транспортних засобів і товарів, в межах визначеної законодавством компетенції.

3.15. Прикордонний та митний контроль осіб, транспортних засобів і товарів, що переміщуються смугами руху, позначеними символами зеленого кольору ("зелений коридор"), у пункті пропуску здійснюється у спрощеному порядку, з однією зупинкою автомобільного транспортного засобу на смузі руху та, як правило, без виходу з нього водія та пасажирів.

Службова особа підрозділу охорони державного кордону безпосередньо в процесі здійснення паспортного контролю інформує посадову особу ВМО №1-4 м/п «Смільниця» про громадян, які в'їжджають в Україну частіше одного разу протягом однієї доби та проставляє відповідні відмітки у контрольному талоні.

3.16. Під час здійснення контролю на смугах руху «зелений коридор» та «червоний коридор» посадовими особами ВМО №1-4 м\п «Смільниця» візуально, у т.ч. шляхом відкриття дверей та/або багажного відсіку транспортного засобу, здійснюється ідентифікація наявності предметів (товарів), що можуть підлягати письмовому декларуванню та/або оподаткуванню чи ввезення/вивезення яких заборонено або обмежено.

3.17. Контроль осіб, транспортних засобів і товарів вважається закінченим, якщо в товаросупровідних (товаротранспортних) документах на транспортний засіб і товари проставлено відповідні відмітки посадових осіб ВМО №1-4 м/п «Смільниця», інших контролюючих органів (у разі проведення державного контролю посадовими особами цих органів) стосовно підконтрольних вантажів.

3.18. Пропуск осіб, транспортних засобів і товарів через державний кордон здійснюється уповноваженою посадовою особою підрозділу охорони державного кордону за наявності відміток про перетинання державного кордону та відміток посадових осіб ВМО №1-4 м/п «Смільниця» про позитивні результати передбачених законодавством видів контролю.

3.19. Порядок здійснення контролю на в'їзд в Україну.

3.19.1. На територію пункту пропуску транспортний засіб, що прямує в Україну, запускається представниками Прикордонної Варти Республіки Польща (далі – ПВ РП).

Після завершення контролю, що здійснюється польськими службами, транспортний засіб та особи скеровується на контроль, який здійснюється українськими службами.

3.19.2. Вибір смуги руху здійснюється особою (водієм чи пасажиром), виходячи з вимог законодавства щодо декларування та оподаткування транспортних засобів, товарів, у тому числі валютних цінностей.

В залежності від вибору особою (водієм чи пасажиром) смуги руху прикордонний наряд "ПД" заповнює та видає відповідний контрольний талон згідно пункту 5.7. цієї Технологічної схеми а у разі необхідності імміграційні картки іноземцям та особам без громадянства.

3.19.3 При прибутті транспортного засобу на лінію паспортного контролю України, прикордонний наряд "Перевірка документів" (далі – "ПД") проводить паспортний контроль та  здійснює візуальний огляд транспортного засобу.

3.19.4. Контрольний талон вилучається прикордонним нарядом «ВШ», при виїзді транспортного засобу з території пункту пропуску.

При цьому прикордонний наряд «ВШ» перевіряє наявність відбитків дозвільних відміток у контрольному талоні про здійснення паспортного та митного контролю, що є підставою для надання дозволу на виїзд за межі території пункту пропуску транспортному засобу та звіряє кількість осіб в транспортному засобі із вказаною в контрольному талоні.

3.19.5. Під час несення служби прикордонний наряд «ВШ» здійснює візуальний огляд транспортних засобів, які в'їжджають у пункт пропуску, із застосуванням заходів контролю першої лінії.

3.20. Послідовність здійснення контролю на смугах руху "зелений коридор" при в'їзді в Україну.

3.20.1. Особа, яка здійснює переміщення автомобільних транспортних засобів і товарів через державний кордон України, самостійно обирає смугу руху ("зелений коридор") для проходження прикордонного та митного контролю.

Вибір особою (водієм чи пасажиром) смуги руху «зелений коридор» означає вибір форми декларування товарів, транспортних засобів та особистих речей шляхом учинення відповідних дій. Обрання "зеленого коридору" вважається заявою громадянина про те, що переміщувані ним через державний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території та свідчить про факти, що мають юридичне значення.

Відповідальність особи за порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю настає відразу після прибуття у зону митного контролю.

3.20.2. Для здійснення контрольних процедур транспортний засіб здійснює зупинку один раз на лінії паспортного контролю.

3.20.3. Перевірка документів та митний контроль проводяться у кабінах паспортного та митного контролю, водій та пасажири, які прямують на транспортному засобі, особисто подають паспортні документи.

3.20.4. Перевірка паспортних документів здійснюється прикордонним нарядом «Перевірка документів» (далі – «ПД»).

3.20.5. Перевірка документів проводиться в порядку, який визначений статтями 7-10 Закону України «Про прикордонний контроль», «Інструкцією з організації і здійснення перевірки документів громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон», яка затверджена наказом Адміністрації Держприкордонслужби від 05 червня 2012 року №407 з виконанням обов’язків, які визначені п.п. 40, 41, 148-155 Інструкції.

Під час здійснення перевірки документів, іноземці та особи без громадянства, яких включено до переліку держав, оформлення віз громадянам яких та особам без громадянства, які постійно проживають у зазначених державах, здійснюється закордонною дипломатичною установою України в державі тимчасового або постійного проживання заявників після проведення особистої співбесіди з іноземцем або особою без громадянства та за погодженням з компетентними органами, який затверджено спільним наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України від 30.10.2017 року за №469/897/605 «Про затвердження Вимог до організації роботи з оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.11.2017 року за «1432/31300, подають свої біометричні дані для їх фіксації.

Відносно інших категорій іноземців та осіб без громадянства фіксація біометричних даних у пунктах пропуску через державний кордон здійснюється за результатами аналізу і оцінки ризиків.

Фіксація біометричних даних іноземців та осіб без громадянства під час їх в’їзду в Україну та проходження прикордонного контролю, здійснюється уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону, які виконують обов’язки в прикордонному наряді «Перевірка документів» та проводять стандартну перевірку документів.

Фіксація біометричних даних здійснюється на лінії паспортного контролю або в службових приміщеннях Державної прикордонної служби України.

Від фіксації біометричних даних звільняються іноземці та особи без громадянства, визначені пунктами 4, 5 статті 16 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», а саме:

глави держав і урядів зарубіжних країн, члени парламентських та урядових делегацій, технічний персонал, який обслуговує такі делегації (осіб) і членів їх сімей, які прибули в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади України; особи та члени сімей осіб, які прибули в Україну за посвідченнями ООН та організацій системи ООН;

іноземці або особи без громадянства, які не досягли вісімнадцятирічного віку;

іноземні туристи, які здійснюють круїз;

члени екіпажів іноземних військових кораблів (літаків), які в установленому порядку прибули в Україну;

особи, які входять до складу екіпажів іноземних невійськових суден;

особи, які входять до складу екіпажу цивільних повітряних суден міжнародних авіаліній, бригад поїздів міжнародного сполучення, у разі перебування в аеропортах чи на вокзалах (станціях), зазначених у розкладі руху;

глави іноземних дипломатичних представництв і консульських установ, члени дипломатичного персоналу, консульські посадові особи, адміністративно-технічний та обслуговуючий персонал дипломатичних представництв і консульських установ, працівники апарату військових аташе і торговельних представництв та їх дружини (чоловіки), діти, батьки, які перебувають на утриманні зазначених осіб;

працівники органів закордонних справ іноземних держав, які прибули в Україну в службових справах і мають дипломатичний чи службовий паспорт, та члени їх сімей;

посадові особи міжнародних організацій, які прибули в Україну в службових справах, працівники представництв таких організацій в Україні, а також працівники представництв держав при міжнародних організаціях, які мають штаб-квартиру в Україні і відповідно до статутних документів зазначених організацій чи відповідних міжнародних договорів користуються дипломатичними привілеями та імунітетом, а також члени їх сімей.

У разі відмови іноземцем (особою без громадянства) від сканування відбитків пальців з такими особами проводиться контроль другої лінії, за результатами якого приймається рішення щодо пропуску (не пропуску) через державний кордон України.

3.20.6. Контроль осіб, щодо яких є доручення уповноважених державних органів, здійснюється у відповідності до вимог Постанови КМУ від 17 квітня 2013 року N 280 «Про затвердження Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон України» та наказу МВС України від 23 червня 2017 року №535 «Про затвердження Порядку дій уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України в разі виявлення в пунктах пропуску через державний кордон України та контрольних пунктах в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї осіб, стосовно яких надано доручення, та порядку взаємодії органів охорони державного кордону з уповноваженими державними органами, які надали доручення» зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2017 року за №1091/30959.

3.20.7. Перевірка дотримання правил і строку перебування іноземців та осіб без громадянства на території України здійснюється автоматично за допомогою програмного забезпечення бази даних ПТК АСПК «Гарт 1П».

3.20.8. Порядок внесення інформації щодо громадян та транспортних засобів, які перетинають державний кордон, в базу даних ПТК АСПК «Гарт 1П» здійснюється згідно з вимогами відомчих наказів та розпоряджень.

Інформація про транспортний засіб заповнюється з наданих реєстраційних документів на них.

3.20.9. Прикордонний наряд «ПД» здійснює перевірку у власника транспортного засобу з іноземною реєстрацією, страхового сертифікату «Зелена картка» або внутрішнього договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності. В разі відсутності страхового сертифікату прикордонний наряд «ПД» з дозволу старшого прикордонних нарядів у пункті пропуску виводить такий транспортний засіб з загального потоку руху і повертає його у суміжну державу. У разі можливості тимчасового розміщення транспортного засобу у зоні прикордонного контролю пункту пропуску за рішенням старшого прикордонних нарядів у пункті пропуску дозволяється надати можливість водію після прикордонного та митного контролю пройти до сервісної зони для укладення договору страхування. Подальший рух транспортного засобу на в'їзд в Україну дозволяється після укладення договору страхування.

3.20.10. При отриманні повідомлення в автоматичному режимі бази даних ПТК АСПК «Гарт 1/П» про повторність перетину кордону громадянином протягом доби, посадова особа відділу прикордонної служби інформує про даний факт посадову особу митниці згідно встановленого порядку.

3.20.11 Прикордонний наряд «ПД» контролює, щоб у транспортному засобі знаходилась така кількість пасажирів, яка подала на перевірку документи та заявлена в пред’явленому контрольному талоні «зеленого коридору».

3.20.12. Під час здійснення митного контролю посадовою особою ВМО перевіряються документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб (або користування ним), реєстраційні (технічні) документи, документи, що підтверджують постійне місце проживання особи особи (водія), а також вносяться до відповідних електронних журналів необхідні відомості щодо транспортного засобу та осіб, які прямують у ньому.

3.20.13. Посадові особи підрозділу охорони державного кордону та посадові особи ВМО №1-4 м/п «Смільниця» взаємодіють між собою з метою забезпечення виконання законодавства України особами, які ввозять в Україну транспортні засоби.

У разі отримання інформації щодо факту не вивезення громадянином-нерезидентом раніше ввезеного на митну територію України транспортного засобу, уповноважена посадова особа ВМО №1-4 м/п «Смільниця» вживає заходів для з’ясування причин і обставин не вивезення цього транспортного засобу, а також зясовує питання щодо можливої наявності ознак порушень митних правил.

3.20.14. Під час проведення перевірки документів і митного контролю з метою виявлення можливих місць укриття порушників кордону, контрабанди зброї, вибухових речовин, наркотиків, матеріалів і предметів, заборонених до ввезення в Україну, предметів, що підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню або переміщуються з порушенням чинного митного законодавства, прикордонним нарядом "Огляд транспортних засобів" (далі – "ОТЗ") та посадовими особами ВМО №1-4 м/п «Смільниця» здійснюється загальний огляд транспортного засобу.

3.20.15. На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, за ініціативою службової особи підрозділу охорони державного кордону чи посадової особи ВМО №1-4 м/п «Смільниця», транспортний засіб може бути виведений із загального потоку у спеціально відведене місце або направлений в бокс поглибленого огляду.

3.20.16. У разі, якщо під час митного контролю виявлено товари або предмети, що підлягають іншим видам контролю (крім митного), службова особа ВМО №1-4 м/п «Смільниця» залучає службову або посадову особу підрозділу державної контрольної служби для здійснення в установленому законодавством порядку відповідного контролю.

3.20.17. Після здійснення необхідних процедур з перевірки документів уповноважена посадова особа підрозділу охорони державного кордону проставляє на талоні відмітку "В’їзд" та повертає документи разом з контрольним талоном особі, що перетинає кордон для подальшого проходження митного контролю. Після цього посадова особа ВМО №1-4 м/п "Смільниця" здійснює усі необхідні митні формальності та закріплює їх результати шляхом проставлення відбитку особистої номерної печатки із зазначенням на ній відповідного напрямку переміщення та скеровує транспортний засіб на виїзд із зони митного контролю в напрямку виїзду із пункту пропуску.

3.20.18. Перенаправлення транспортного засобу зі смуги руху «зелений коридор» на смугу руху «червоний коридор» здійснюється виключно після пересвідчення у відсутності ознак порушень митних правил лише у разі якщо таке перенаправлення обумовлене необхідністю дотримання порядку переміщення транспортних засобів за їх типами, а також у випадках необхідності оформлення зобов’язання про зворотне вивезення транспортних засобів, що ввозяться громадянами-резидентами, які перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном. Таке перенаправлення, як правило, здійснюється без фізичного виведення транспортних засобів на інші смуги руху.

3.21. Послідовність здійснення контролю на "червоному коридорі" при в'їзді в Україну.

3.21.1. Після в'їзду у пункт та проведення контролю польськими контрольними службами транспортний засіб зупиняється поблизу кабіни (павільйону), у якій розміщуються прикордонний наряд "ПД", який видає на транспортний засіб контрольний талон «червоного коридору» та проставляє номер транспортного засобу, його тип, марку та кількість осіб, які слідують в транспортному засобі.

Після зупинки автотранспорту на лінії "СТОП" в'їзної сторони пункту пропуску прикордонним нарядом «ОТЗ» здійснюється попередній огляд автотранспорту з використанням службових собак. У випадку спрацювання службової собаки, виявлення в ході огляду ознак, які вказують на можливе незаконне перебування осіб у транспортних засобах чи серед вантажу, при надходженні оперативної інформації відносно транспортного засобу проводяться заходи контролю другої лінії. По завершенню попереднього огляду водії (особи) з транспортних засобів направляються прикордонним нарядом на паспортний контроль.

Пасажири, які прямують на транспортному засобі, особисто подають паспортні документи.

3.21.2. Прикордонний наряд "ПД" здійснює перевірку паспортних документів у порядку, визначеному в підпунктах 3.20.5.-3.20.10 пункту 3.20 розділу ІІІ цієї Технологічної схеми.

Закінчення перевірки паспортних документів засвідчується проставленням прикордонним нарядом "ПД" у контрольному талоні проходження по "червоному коридору" номерного штампу "В'їзд".

3.21.3. Після проведення паспортного контролю прикордонний наряд «ПД» проставляє штамп «В’їзд» у контрольному талоні, повертає водію паспортні документи, реєстраційні документи на транспортний засіб та пропонує йому пройти до зони митного контролю.

3.21.4. Запуск транспортного засобу у зону митного контролю здійснюється інспектором ВМО №1-4 м/п «Смільниця», який вивчає товаросупровідні документи, проставляє на них штамп «Під митним контролем» та вносить необхідні відомості до відповідних баз даних ЄАІС органів ДФС.

Після занесення інформації посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Смільниця», транспортний засіб направляється на площадку (зону митного контролю), після чого власник, або уповноважена особа із товаросупровідними документами направляється у «єдиний офіс» для подальшого митного оформлення та здійснення митних формальностей у відповідності до вимог чинного митного законодавства.

3.21.5. Митний контроль вантажних автомобільних транспортних засобів і товарів, що переміщуються смугами руху, позначеними символами червоного кольору ("червоний коридор"), у пункті пропуску здійснюється посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Смільниця» у відповідності до розподілу обов’язків.

Для здійснення митного контролю перевізник надає посадовій особі ВМО №1-4 м/п «Смільниця» документи, визначені Митним кодексом України, після чого здійснюється перевірка їх комплектності, цілісності накладеного митного забезпечення, загальний огляд автомобільних транспортних засобів і товарів, а також вносяться до відповідних електронних журналів  АСМО «Інспектор» необхідні відомості щодо транспортного засобу, осіб, які прямують у ньому, та вантажів.

3.21.6. На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, при здійсненні загального огляду, а також наявності достатніх підстав та орієнтувань, старшим прикордонного наряду у пункті пропуску за погодженням із начальником ВМО №1-4 м/п може бути ініційовано проведення митного огляду транспортного засобу або товарів, з метою виявлення місць укриття порушників кордону, контрабанди зброї, вибухових речовин, наркотичних засобів.

3.21.7. Огляд та переогляд транспортних засобів, товарів, ручної поклажі та багажу здійснюється посадовими особами ВМО №1-4 м/п «Смільниця» з урахуванням положень статті 338 Митного кодексу України, у випадках за наявності підстав, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 467 «Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України» та у відповідності до Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 12 грудня 2012 року № 1316, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2013 року за №318/22850.

3.21.8. Про результати огляду автомобільних транспортних засобів і товарів, ручної поклажі та багажу складається акт за формою, визначеною наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 636 «Про затвердження форми Акта про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 червня 2012 року №1004/21316).

3.21.9. Відповідно до переліку товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення їх через державний кордон України та поданих товаросупровідних (товаротранспортних) документів посадова особа м/п визначає вид (види) державного контролю та форму його проведення (попередній документальний контроль посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Смільниця» або державний контроль посадовими особами відповідних контролюючих органів).

Контроль за міжнародними перевезеннями пасажирів і товарів автомобільними транспортними засобами здійснюється посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Смільниця» в частині та у порядку, визначеному законодавством.

Митний контроль та митне оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів закінчується після здійснення всіх передбачених законодавством видів контролю щодо цих автомобільних транспортних засобів і товарів.

3.21.10. Закінчення процедури митного оформлення транспортного засобу та товару засвідчується проставленням у контрольному талоні проходження по "червоному коридору" особистої номерної печатки посадової особи ВМО №1-4 м/п «Смільниця» згідно розподілу, після чого транспортний засіб цією посадовою особою направляється на виїзд з пункту пропуску.

3.21.11. Під час виїзду транспортних засобів із зони митного контролю, посадова особа ВМО №1-4 м/п «Смільниця», на яку покладено обов’язки щодо випуску транспортних засобів із зони митного контролю, перевіряє інформацію, що міститься у контрольному талоні та вносить інформацію про виїзд транспортного засобу із зони митного контролю до відповідних електронних журналів.

3.21.12. Контрольні талони, вилучені прикордонним нарядом «ВШ» зберігаються на протязі зміни у спеціально встановленій скриньці, яка опечатується старшим зміни прикордонних нарядів в пункті пропуску.

3.22. Послідовність здійснення контролю на смугах руху для автобусів, що здійснюють регулярні та нерегулярні міжнародні перевезення пасажирів при в'їзді в Україну.

3.22.1. Прикордонний та митний контроль рейсових автобусів, автобусів з організованими туристичними групами та офіційними делегаціями здійснюється на автобусній смузі руху, як правило, без виходу пасажирів із салону або в спеціальному залі для оформлення пасажирів.

Прикордонний та митний контроль в спеціальному залі для оформлення пасажирів здійснюється за наступною послідовністю:

автобус зупиняється в спеціальному місці на відповідній смузі руху, біля входу в зал оформлення пасажирів;

пасажири виходять з автобусу, забирають свої особисті речі, багаж з багажних відсіків автобусу та направляються в спеціальний зал для оформлення пасажирів, де службовими особами підрозділу охорони державного кордону та м/п здійснюється прикордонний та митний контроль. Рух пасажирів в залі оформлення здійснюється за схемою, яка виключає уникнення будь-якої особи від проходження прикордонного та митного контролю;

після прикордонного та митного контролю пасажири виходять по ходу руху в інші двері залу оформлення, ставлять багаж в багажні відсіки автобусу та займають свої місця.

Під час проходження пасажирами прикордонного та митного контролю в залі оформлення пасажирів, посадовими особами підрозділу охорони державного кордону та ВМО №1-4 м/п, на смузі руху або на спеціальному майданчику здійснюється спільний огляд транспортного засобу. Під час огляду обов'язкова присутність водія транспортного засобу.

3.22.3.У разі проведення паспортного контролю без виходу пасажирів з автобусу посадовою особою зі складу прикордонного наряду "ПД" проводиться відбір документів в автобусі, під час якого проводиться ідентифікація осіб. Перевірка документів проводиться в кабіні паспортного контролю.

3.22.4. Перевірка документів та візуальний огляд транспортних засобів здійснюються в порядку, визначеному підпунктах 3.20.5-3.20.10 пункту 3.20 розділу ІІІ цієї Технологічної схеми.

Повернення документів здійснює прикордонний наряд «ПД» кожному громадянину особисто. Після чого прикордонний наряд «ПД» проставляє відмітку «В'їзд» на контрольному талоні, що свідчить про завершення паспортного контролю.

3.22.5. Для здійснення митного контролю водій транспортного засобу пред’являє посадовій особі ВМО №1-4 м/п «Смільниця» документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб (або користування ним), реєстраційні (технічні) документи, документи, що підтверджують характер перевезень (регулярні або нерегулярні), дозвільні та інші документи.

Посадова особа ВМО №1-4 м/п «Смільниця» проводить ідентифікацію транспортного засобу пред’явленим документам та вносить до відповідних баз даних ЄАІС органів ДФС необхідні відомості щодо транспортного засобу та осіб, які прямують у ньому.

3.22.6. У разі причетності осіб (пасажирів чи водія) до незаконного перевезення в автобусі осіб, предметів з ознаками контрабанди або порушень митних правил огляд транспортного засобу проводиться спільно службовими особами підрозділу охорони державного кордону та посадовими особами ВМО №1- 4 м/п «Смільниця», у разі необхідності із застосуванням технічних засобів контролю, із залученням посадових осіб підрозділу протидії митним правопорушенням митниці.

3.22.7. У разі ввезення товарів, предметів, що підлягають оподаткуванню, посадова особа ВМО №1-4 м/п «Смільниця» здійснює контроль за ваговими параметрами та вартістю товарів, відповідно до поданих громадянином митної декларації, товарних чеків, рахунків-фактур, договорів купівлі-продажу тощо.

3.22.8. Після закінчення митних процедур, пов’язаних з візуальним оглядом транспортного засобу, митним оглядом особистих речей та супроводжуваного багажу пасажирів, оглядом транспортного засобу, посадова особа ВМО №1-4 м/п «Смільниця» здійснює документальний контроль за міжнародними автомобільними перевезеннями, а також здійснює розрахунок частки єдиного збору.

3.22.9. Після здійснення необхідних процедур з перевірки документів та митного оформлення посадова особа ВМО №1-4 м/п «Смільниця» проставляє відбиток особистої номерної печатки на контрольному талоні та скеровує автобус на виїзд із зони митного контролю в напрямку виїзду із пункту пропуску.

3.22.10. При виїзді транспортного засобу з пункту пропуску водій подає контрольний талон транспортного засобу з відповідними відмітками на ньому про проходження паспортного та митного контролю прикордонному наряду «ВШ (тил)», який звіряє відповідність кількості осіб в транспортному засобі з даними зазначеними в контрольному талоні та надає дозвіл на виїзд за межі території пункту пропуску.

3.23. Порядок здійснення контролю на виїзд з України.

3.23.1. Порядок здійснення контролю осіб, товарів та транспортних засобів на виїзд з України здійснюється в послідовності визначеній підпунктом 3.2 (б), як на в’їзд в Україну з врахуванням наступних положень та особливостей.

3.23.2. Вибір смуги руху здійснюється особою (водієм чи пасажиром), виходячи з вимог законодавства щодо декларування та оподаткування транспортних засобів, вантажів, у тому числі і валютних цінностей.

Вибір особою (водієм чи пасажиром) смуги руху «зелений коридор» або «червоний коридор» означає вибір форми декларування товарів, транспортних засобів та особистих речей шляхом учинення відповідних дій та декларування.

3.23.3. В’їзд (прибуття) осіб та транспортних засобів у пункт пропуску здійснюється з дозволу службовців ПВ РП у взаємодії з посадовими особами підрозділу охорони державного кордону шляхом видачі контрольного талона, на кожний транспортний засіб відповідно до обраної водієм (пасажирами) смуги руху.

Для в'їзду у пункт пропуску транспортного засобу прикордонний наряд "ВШ" видає водію транспортного засобу контрольний талон відповідно до обраної ним смуги руху, у якому проставляє номерний державний реєстраційний знак транспортного засобу, його тип (марку), кількість осіб (прописом), які прямують у транспортному засобі.

Під час запуску транспортного засобу прикордонний наряд «ВШ»  перевіряє у осіб наявність паспортних документів на право перетинання державного кордону.

3.23.4. Після закінчення контролю, що здійснюються українськими службами контрольний талон вилучається прикордонним нарядом «ПД».

При цьому прикордонний наряд «ПД» перевіряє наявність відбитків спеціальних штампів у контрольному талоні про здійснення паспортного та митного контролю, що є підставою для надання дозволу на виїзд до місця проведення контролю ПВ РП.

3.24. Послідовність здійснення контролю на "зеленому коридорі" при виїзді з України.

3.24.1. Вибір особою (водієм чи пасажиром) смуги руху "зелений коридор" означає вибір форми декларування товарів, транспортного засобу та особистих речей шляхом учинення відповідних дій.

3.24.2. Для здійснення контрольних процедур транспортний засіб здійснює зупинку один раз на лінії паспортного контролю.

3.24.3. Митний контроль та перевірка документів проводяться у спрощеному порядку, як правило, без виходу пасажирів та водія з транспортного засобу.

3.24.4. Під час здійснення митного контролю службовою особою ВМО перевіряються документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб (або користування ним), реєстраційні (технічні) документи, документи, що підтверджують постійне місце проживання особи (водія), а також вносяться до відповідних електронних журналів необхідні відомості щодо транспортного засобу та осіб, які прямують у ньому.

3.24.5. Посадові особи підрозділу охорони державного кордону та посадові особи ВМО №1-4 м/п «Смільниця» взаємодіють між собою з метою забезпечення виконання законодавства України особами, які ввозять в Україну транспортні засоби.

У разі отримання інформації щодо факту не вивезення громадянином-нерезидентом раніше ввезеного на митну територію України транспортного засобу, уповноважена посадова особа ВМО №1-4 м/п «Смільниця» вживає заходів для з’ясування причин і обставин не вивезення цього транспортного засобу, а також вивчає питання щодо можливої наявності ознак порушень митних правил.

3.24.6. Перевірка паспортних документів здійснюється прикордонним нарядом "Перевірка документів" (далі – "ПД").

3.24.7. Перевірка паспортних документів здійснюється в порядку, який визначений в підпунктах 3.20.5-3.20.10. пункту 3.20 розділу ІІІ цієї Технологічної схеми.

Прикордонний наряд "ПД" контролює, щоб у транспортному засобі знаходилась така кількість пасажирів, яка подала на паспортний контроль документи та внесена в контрольний талон.

3.24.8. Під час проведення перевірки документів і митного контролю з метою виявлення можливих місць укриття порушників кордону, контрабанди зброї, вибухових речовин, наркотиків, матеріалів і предметів, заборонених до вивезення з України, предметів, що підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню або переміщуються з порушенням чинного митного законодавства, прикордонним нарядом «ОТЗ» та посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Смільниця» здійснюється загальний огляд транспортного засобу.

3.24.9. На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, за ініціативою службової особи підрозділу охорони державного кордону чи посадової особи ВМО №1-4 м/п «Смільниця», транспортний засіб може бути виведений із загального потоку у спеціально відведене місце або направлений в бокс поглибленого огляду.

3.24.10. Після здійснення необхідних процедур з перевірки документів та митного оформлення посадова особа ВМО №1-4 м/п «Смільниця» проставляє на контрольному талоні відбиток особистої номерної печатки.

3.24.11. Після здійснення необхідних процедур з перевірки документів посадова особа впс «Смільниця», проставляє на талоні відмітку "Виїзд" та скеровує транспортний засіб для проходження контролю ПВ РП.

3.25. Послідовність здійснення контролю на "червоному коридорі" при виїзді з України.

3.25.1. Після в'їзду у пункт пропуску транспортний засіб зупиняється поблизу кабіни (павільйону), у якій розміщуються посадова особа підрозділу з охорони державного кордону, посадова особа ВМО №1-4 м/п «Смільниця».

Перевізник або вантажовласник чи уповноважена ними особа пред'являє для перевірки необхідні документи.

3.25.2. Митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів, що переміщуються смугами руху, позначеними символами червоного кольору ("червоний коридор"), у пункті пропуску здійснюється посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Смільниця» у відповідності до розподілу обов’язків.

Для здійснення митного контролю перевізник надає посадовій особі ВМО №1-4 м/п «Смільниця» документи, визначені Митним кодексом України, після чого здійснюється перевірка їх комплектності, цілісності накладеного митного забезпечення, загальний огляд автомобільних транспортних засобів і товарів, а також вносяться до відповідних електронних журналів  АСМО «Інспектор» необхідні відомості щодо транспортного засобу, осіб, які прямують у ньому, та вантажів.

3.25.3. Посадові особи ВМО №1-4 м/п "Смільниця" визначають на підставі поданих документів та переліку товарів, які підлягають обов'язковому санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, екологічному контролю, необхідні види контролю транспортного засобу і товарів.

3.25.4. Закінчення процедури митного оформлення транспортного засобу та товару засвідчується проставленням у контрольному талоні проходження по "червоному коридору" особистої номерної печатки посадової особи ВМО №1-4 м/п «Смільниця».

3.25.5. Прикордонний наряд "ПД" здійснює перевірку паспортних документів у порядку, визначеному в підпунктах 3.20.5-3.20.10 пункту 3.20. розділу ІІІ цієї Технологічної схеми. Після зупинки вантажного автотранспорту прикордонним нарядом здійснюється огляд автотранспорту з використанням службових собак.

Закінчення перевірки паспортних документів засвідчується проставленням прикордонним нарядом "ПД" у контрольному талоні проходження по "червоному коридору" номерного штампу "Виїзд".

3.25.6. Під час митного контролю і перевірки документів з метою виявлення можливих місць укриття порушників кордону, контрабанди зброї, вибухових речовин, наркотичних засобів, матеріалів і предметів, заборонених до вивезення з України, предметів, що підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню або переміщуються з порушенням чинного митного законодавства, прикордонним нарядом "ОТЗ" та посадовою особою ВМО №1-4 м/п "Смільниця" здійснюється загальний огляд транспортного засобу.

3.25.7. На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків прикордонних нарядів старшим прикордонних нарядів у пункті пропуску може бути ініційоване проведення митного огляду транспортного засобу або товарів, з метою виявлення місць укриття порушників кордону, контрабанди, зброї, вибухових речовин, наркотичних засобів.

3.25.8. Після проведення паспортного контролю прикордонний наряд "ПД" проставляє штамп «Виїзд» у контрольному талоні «червоний коридор», повертає водію паспортні та інші документи та скеровує транспортний засіб для проходження контролю ПВ РП.

3.26. Послідовність здійснення контролю на смугах руху для автобусів, що здійснюють регулярні та нерегулярні міжнародні перевезення пасажирів при виїзді з України.

3.26.1. Прикордонний та митний контроль рейсових автобусів, автобусів з організованими туристичними групами та офіційними делегаціями здійснюється на відповідній смузі руху, як правило, без виходу пасажирів із салону або в спеціальному залі для оформлення пасажирів.

3.26.2. Перевірка документів здійснюється в порядку, визначеному підпунктах 3.20.5-3.20.10 пункту 3.20. розділу ІІІ цієї Технологічної схеми. Повернення документів здійснює прикордонний наряд «ПД» кожному громадянину особисто. Після чого прикордонний наряд «ПД» проставляє відмітку «В'їзд» на контрольному талоні, що свідчить про завершення паспортного контролю.

3.26.3. Для здійснення митного контролю водій транспортного засобу пред’являє посадовій особі ВМО №1-4 м/п «Смільниця», згідно журналу розподілу документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб (або користування ним), реєстраційні (технічні) документи, документи, що підтверджують характер перевезень (регулярні або нерегулярні), дозвільні та інші документи.

Посадова особа ВМО №1-4 м/п «Смільниця» проводить ідентифікацію транспортного засобу пред’явленим документам та вносить до відповідних баз даних ЄАІС органів ДФС необхідні відомості щодо транспортного засобу та осіб, які прямують у ньому.

3.26.4. Прикордонний та митний контроль в спеціальному залі для оформлення пасажирів здійснюється за наступною послідовністю:

автобус зупиняється в спеціальному місці на окремій смузі руху, біля входу в зал оформлення пасажирів;

пасажири виходять з автобусу, забирають свої особисті речі, багаж з багажних відсіків автобусу та направляються в спеціальний зал для оформлення пасажирів, де службовими особами підрозділу охорони державного кордону та ВМО здійснюється прикордонний та митний контроль. Рух пасажирів в залі оформлення здійснюється за схемою, яка виключає уникнення будь-якої особи від проходження прикордонного та митного контролю;

після прикордонного та митного контролю пасажири виходять по ходу руху в інші двері залу оформлення, ставлять багаж в багажні відсіки автобусу та займають свої місця.

Під час проходження пасажирами прикордонного та митного контролю в залі оформлення пасажирів, посадовими особами підрозділу охорони державного кордону та ВМО №1-4 м/п "Смільниця", на смузі руху або на спеціальній площадці здійснюється загальний огляд транспортного засобу. Під час огляду обов'язкова присутність водія транспортного засобу.

3.26.5.У разі проведення паспортного контролю без виходу громадян з автобусу посадовою особою зі складу прикордонного наряду "ПД" проводиться відбір документів в автобусі, під час якого проводиться ідентифікація осіб. Перевірка документів проводиться в кабіні паспортного контролю.

3.26.6. У разі причетності осіб (пасажирів чи водія) до незаконного перевезення в автобусі осіб, предметів з ознаками контрабанди або порушень митних правил огляд транспортного засобу проводиться спільно службовими особами підрозділу охорони державного кордону та посадовими особами ВМО №1-4 м/п "Смільниця", у разі необхідності із використанням технічних засобів контролю та посадових осіб УАРтаПМП.

3.26.7.При виїзді транспортних засобів з території пункту пропуску (зони митного контролю пункту пропуску) водій подає прикордонному наряду «ПД» контрольний талон, який перевіряється щодо наявності відмітки про завершення митного контролю, відповідності кількості осіб в транспортному засобі з даними зазначеними в контрольному талоні та проставляє відмітку «виїзд», що свідчить про завершення прикордонного контролю.

3.27.  Послідовність здійснення повернення осіб, транспортних засобів та вантажів контрольними службами.

3.27.1. За наявності обґрунтованих підстав посадовою особою ВМО №1-4 м/п "Смільниця" може бути відмовлено перевізнику, експедитору або особі, уповноваженій на декларування, у пропуску товарів, транспортних засобів та інших предметів через митний кордон України. У разі відмови в пропуску посадовою особою ВМО №1-4 м/п "Смільниця" виписується Картка відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України та інших предметів (далі – Картка відмови) за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів.

Перед наданням письмового повідомлення заінтересованим особам про відмову в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України, посадова особа ВМО №1-4 м/п "Смільниця" перевіряє в діях підконтрольної особи наявність складу порушення митних правил.

Картка відмови формується в електронному вигляді із занесенням до електронного журналу карток згідно з відповідним програмним забезпеченням.

Товари та транспортні засоби, не пропущені через митний кордон України внаслідок установлених заборон чи обмежень на їх увезення в Україну, а також несплати встановлених податків і зборів (обов'язкових платежів), підлягають вивезенню з території України у максимально короткий термін або передачі на склад митниці для зберігання.

Обов'язковій передачі на склад митного органу для зберігання підлягають товари та транспортні засоби, визначені статтею 238 Митного кодексу України.

Виїзд транспортних засобів із не пропущеними або затриманими товарами на склад митниці здійснюється у супроводі посадової особи ВМО №1-4 м/п "Смільниця", яка здійснювала їх митний контроль або посадової особи підрозділу боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями.

3.27.2. Копія Картки відмови долучається до контрольного талону та є підставою для повернення транспортного засобу. Порядок подальших дій у разі повернення здійснюється у відповідності до вимог цієї Технологічної схеми.

3.27.3 Повернення товарів та транспортних засобів, які не можуть бути пропущені через митний кордон України згідно чинного законодавства, може здійснюватись на підставі рішення, викладеного в резолюції начальника м/п "Смільниця" або його заступників, начальника ВМО №1-4 м/п "Смільниця" на заяві громадянина (за умови надання письмового пояснення про подальше використання товару та відсутності в його діях ознак порушень митних правил).

3.27.4. У разі повернення в Україну або за її межі транспортного засобу відповідними службовими або посадовими особами підрозділів державних контрольних служб, які здійснюють інші види контролю у пункті пропуску, на такий транспортний засіб ініціатором повернення видається письмове повідомлення про повернення транспортного засобу з визначенням причини повернення транспортного засобу. Зазначений документ прикріплюється до контрольного талона на транспортний засіб і є підставою для погашення такого талона (додаток 5) .

Виїзд транспортного засобу за межі пункту пропуску здійснюється в супроводі посадових осіб ВМО №1-4 м/п "Смільниця", підрозділу охорони державного кордону та ініціатора повернення.

3.27.5 У разі виявлення негативного результату контролю представник відповідного контролюючого органу протягом години подає у письмовому вигляді підрозділу охорони державного кордону і митному органу інформацію, в якій містяться назва та вага (нетто) товару, код товару згідно з УКТЗЕД, відомості про відправника та одержувача (за наявності), причину негативного результату контролю.

3.27.6 У разі прийняття рішення про повернення транспортного засобу за межі території України, посадовою особою митниці, яка прийняла рішення про таке повернення, на звороті контрольного талону вчиняється запис «повернення в РП», який засвідчується штампом ПМК та особистим підписом, прізвищем та ініціалами. При цьому, відтиск ОНП на контрольному талоні не проставляється.

3.28. Спрощений пропуск.

3.28.1. Посадові особи Державної прикордонної служби України можуть запроваджувати спрощення прикордонного контролю у зв’язку з непередбачуваним посиленням інтенсивності руху, коли час очікування в пункті пропуску стає надмірним, а всі кадрові, матеріально-технічні та організаційні можливості до його скорочення вичерпані.

3.28.2. Спрощення прикордонного контролю полягає у тимчасовій відмові від виконання окремих дій і заходів прикордонного контролю, передбачених частиною четвертою статті 2 Закону України «Про прикордонний контроль». При цьому у паспортних та в інших документах, передбачених законодавством чи в імміграційних картках іноземців або осіб без громадянства обов’язково проставляється відмітка про перетинання державного кордону.

У разі спрощення прикордонного контролю пріоритет надається перевіркам осіб, транспортних засобів та вантажів, які в’їжджають в Україну, перед здійсненням прикордонного контролю тих, які виїжджають з України.

3.28.3. Рішення про спрощення прикордонного контролю приймається начальником відділу прикордонної служби «Смільниця».

Спрощення прикордонного контролю є тимчасовим, запроваджується поступово, з урахуванням обставин, які його спричинили.

3.29. Здійснення огляду транспортних засобів із застосуванням заходів контролю другої лінії прикордонного контролю та спільного огляду транспортного засобу та товарів.

3.29.1. Рішення про застосування процедури контролю другої лінії стосовно транспортних засобів та вантажів приймає старший прикордонних нарядів у пункті пропуску.

3.29.2. Контроль другої лінії здійснювати прикордонним нарядом "ОТЗ".

3.29.3. Контроль другої лінії здійснюється на смузі руху "червоний коридор", на оглядових площадках, а також у службових приміщеннях підрозділу охорони державного кордону, розташованих у пункті пропуску.

3.29.4. Огляд транспортних засобів і вантажів службовою особою підрозділу охорони державного кордону здійснюється у відповідності до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 22.04.2011 №260 «Про організацію та здійснення огляду транспортних засобів і вантажів».

3.29.5. За результатами проведеного огляду транспортних засобів та вантажів, без залучення службових та посадових осіб підрозділів державних контрольних служб, старший прикордонних нарядів у пункті пропуску складає акт огляду з викладенням підстав для здійснення такого огляду.

3.29.6. Митний огляд транспортного засобу комерційного призначення та товарів проводиться з урахуванням положень статті 338 Митного кодексу України, у випадках за наявності підстав, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 467 «Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України», та у відповідності до Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, затвердженому наказ Міністерства фінансів України від 12.12.2012 року №1316, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26.02.2013 року за №318/22850.

За результатами огляду автомобільних транспортних засобів і товарів, ручної поклажі та багажу складається акт (далі – Акт огляду) за формою, визначеною наказом Міністерства фінансів від 30.05.2012 №636 «Про затвердження форми Акта про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.06.2012 №1004/21316)

Акт огляду складається у двох примірниках.

3.29.8. Якщо є підстави вважати, що товари і транспортний засіб переміщуються через державний кордон України з порушенням законодавства про державний кордон, керівництвом прикордонного загону може бути ініційовано проведення переогляду транспортного засобу.

Переогляд товарів та транспортних засобів проводиться у відповідності до статті 338 Митного кодексу України та у відповідності до Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 грудня 2012 року № 1316, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 лютого 1013 року за № 318/22850 та за наявності підстав, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 467 «Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України».

За результатами проведення переогляду автомобільних транспортних засобів і товарів, ручної поклажі та багажу складається акт за формою, визначеною наказом Міністерства фінансів від 30.05.2012 №636 «Про затвердження форми Акта про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.06.2012 №1004/21316).

3.30. Пропуск посадових осіб дипломатичних або консульських установ, автомобільних транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам.

3.30.1. Глави держав і члени делегацій, які прибувають разом з ними та про прибуття яких офіційно повідомлено дипломатичними каналами, не підлягають прикордонному контролю.

3.30.2. Про виявлення, під час перевірки у осіб наявності паспортних документів на право перетинання державного кордону, посадових осіб дипломатичних або консульських установ прикордонний наряд «ВШ»(тил) негайно доповідає старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску, який, в свою чергу, інформує про це старшого зміни ВМО №1-4 м/п "Смільниця".

3.30.3. Старший прикордонних нарядів у пункті пропуску, разом із начальником ВМО №1-4 м/п "Смільниця" визначають смугу руху, місце або спеціальне приміщення для оформлення транспортного засобу, посадових осіб дипломатичних або консульських установ.

Вони мають забезпечувати швидкий проїзд транспортного засобу і проведення усіх необхідних видів контролю. В разі необхідності таку смугу під час в’їзду в пункт пропуску осіб, що мають привілеї та імунітети, звільняють (в випадку необхідності) від інших транспортних засобів.

3.30.4. За командою старшого прикордонних нарядів у пункті пропуску прикордонний наряд «ВШ»(тил) пропускає транспортний засіб з посадовими особами дипломатичних або консульських установ у пункт пропуску та вказує водію смугу руху (напрямок руху) та місце, де буде здійснене оформлення зазначених осіб.

3.30.5. Старший прикордонних нарядів у пункті пропуску створює умови для позачергового оформлення вказаних посадових осіб та ставить завдання прикордонному наряду "ПД" на проведення прикордонного контролю і доповідає по команді.

3.30.6. Пропуск через державний кордон посадових осіб дипломатичних або консульських установ здійснюється за дипломатичними, офіційними або службовими паспортами, виданими іноземними державами, визнаними Україною, а також осіб, які виконують свої обов’язки згідно з повноваженнями, наданими міжнародними міжурядовими організаціями, що підтверджується відповідними документами, здійснюється шляхом перевірки документів на право перетинання державного кордону України безпосередньо в транспортному засобі або в спеціальному приміщенні (місці).

Зазначені особи не зобов’язані підтверджувати наявність у них фінансового забезпечення для перебування в Україні.

У разі якщо особа заявляє про наявність у неї привілеїв, імунітету або пільг, службова особа підрозділу охорони державного кордону може вимагати від неї пред’явлення документів, що підтверджують відповідний статус.

Акредитовані в Міністерстві закордонних справ України працівники дипломатичних представництв та консульських установ і члени їх сімей можуть в’їжджати на територію України за паспортними документами та акредитаційними картками.

3.30.7. Огляд транспортних засобів з дипломатичними номерами, які перевозять, особисте майно, речі та багаж посадових осіб дипломатичних або консульських установ, як правило не здійснюється. Огляд може бути проведено за рішенням Голови Державної прикордонної служби України. Такий огляд здійснюється тільки в присутності посадових осіб дипломатичних та консульських установ або уповноважених ними осіб.

Дипломатична пошта не підлягає ні розкриттю, ні затриманню.

3.30.8. Митні пільги, порядок митного контролю та оформлення посадових осіб дипломатичних або консульських установ і членів їх сімей, транспортних засобів з дипломатичними номерами, дипломатичної пошти, а також особистого майна, речей та багажу дипломатичних агентів і консульських посадових осіб регулюються законодавством України.

3.31. Пропуск офіційних делегацій.

3.31.1. Про слідування офіційної делегації через державний кордон прикордонний наряд «ВШ» негайно доповідає старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску, який, в свою чергу, інформує про це начальника ВМО №1-4 м/п "Смільниця".

3.31.2. Пропуск через державний кордон офіційної делегації організовується та здійснюється посадовими особами підрозділів державних контрольних служб (якщо інше не передбачене розпорядчими документами).

Оформлення членів офіційної делегації, може здійснюватися у транспортному засобі на смузі руху, в спеціально визначеному місці або приміщенні, яке буде визначене старшим прикордонних нарядів у пункті пропуску та начальником ВМО №1-4 м/п "Смільниця".

3.31.3. У разі виявлення під час паспортного контролю в паспортних документах несправності або невідповідності паспортних документів списку офіційної делегації службова особа підрозділу охорони державного кордону негайно доповідає вищому керівництву для прийняття рішення.

Рішення про пропуск осіб із складу делегації, у паспортних документах яких виявлено несправність, приймається у найбільш стислі терміни.

3.31.4. У разі заздалегідь отриманої інформації про слідування офіційної делегації, з метою недопущення можливих протиправних дій щодо членів офіційної делегації, як правило, за дві години до перетинання державного кордону в місцях здійснення прикордонного та інших видів контролю службові особи підрозділу охорони державного кордону вживають додаткових режимних заходів.

Особи, які зустрічають або забезпечують зустріч офіційної делегації, допускаються у пункт пропуску з дозволу начальника прикордонного загону, та погодженням із начальником м/п.

3.31.5. Огляд транспортного засобу, на якому слідує офіційна делегація, як правило не здійснюється.

3.32 Пропуск аварійно-рятувальних формувань.

3.32.1. Перетинання державного кордону аварійно-рятувальними та аварійно-відновлювальними формуваннями для локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій зумовлених стихійним лихом, аваріями та катастрофами здійснюється після отримання відповідного розпорядження прикордонного загону та митниці.

3.32.2. Пропуск через державний кордон осіб, які входять до складу формування, здійснюється за паспортними документами на підставі списків підписаних уповноваженими міністерствами.

Пропуск через державний кордон військовослужбовців строкової служби здійснюється з пред’явленням документів, що засвідчують їх особу, за списками, які додаються до паспортних документів керівниками формувань, підписується командирами військових частин і скріплюються гербовою печаткою.

3.32.3. Митне оформлення транспортних засобів та вантажів аварійно-рятувальних і аварійно-відновлювальних формувань здійснюється згідно Митного кодексу України та відповідних постанов Кабінету Міністрів України.

3.33. Пропуск підрозділів Збройних Сил України, підрозділів збройних сил інших держав.

3.33.1. Пропуск через державний кордон осіб військового і цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України через державний кордон здійснюється відповідно до законів України та міжнародних договорів України з додержанням встановленого порядку прикордонного та митного контролю, перевезення зброї, військової техніки, іншого майна, необхідного для виконання покладених на них завдань.

Пропуск та митний контроль військової техніки здійснюється у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 63 "Про затвердження Порядку митного оформлення військової техніки та військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України".

3.33.2. Пропуск через державний кордон підрозділів збройних сил інших держав здійснюється за національними паспортами або документами, що їх замінюють, за офіційними посвідченнями особи з фотокарткою, якщо в’їзд проводиться за загальним списком, а командир підрозділу може підтвердити свою особу дійсним національним паспортом або документом, що його замінює.

Військовослужбовці при перетинанні державного кордону повинні бути одягнені у військову форму і мати встановлені розпізнавальні знаки.

Особи військового і цивільного персоналу підрозділів збройних сил інших держав, їх особисті речі та зброя підрозділів під час перетинання державного кордону України підлягають прикордонному та митному контролю. У разі перетинання зазначеними підрозділами державного кордону України для надання Україні, на її прохання, допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій вони підлягають прикордонному та митному контролю за спрощеним порядком, який визначається Кабінетом Міністрів України. Військова техніка, що прибуває до України чи вибуває за її межі митному огляду не підлягає.

Члени сімей осіб військового і цивільного персоналу підрозділів збройних сил інших держав здійснюють в’їзд в Україну та виїзд з України з дотриманням вимог Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України".

Виїзд з України підрозділів збройних сил інших держав та вивезення військового майна і техніки здійснюються в такому ж порядку, який встановлено для їх в’їзду в Україну.

3.33.3. В разі необхідності старший прикордонних нарядів у пункті пропуску, разом зі начальником ВМО №1-4 м/п «Смільниця» визначають смугу руху, місце або спеціальне приміщення для оформлення транспортних засобів, осіб підрозділів Збройних Сил України або підрозділів збройних сил інших держав.

3.33.4. З метою недопущення можливого несанкціонованого доступу сторонніх осіб до транспортних засобів та майна підрозділів Збройних Сил України або підрозділів збройних сил інших держав, в місцях здійснення прикордонного та інших видів контролю службові особи підрозділу охорони державного кордону вживають додаткових режимних заходів.

3.33.5. Прикордонним нарядом "ПД" здійснюється перевірка:

дійсності національних паспортів або документів, що їх замінюють;

наявності офіційних посвідчень осіб з фотокарткою, якщо в’їзд проводиться за загальним списком, а командир підрозділу може підтвердити свою особу дійсним національним паспортом або документом, що його замінює.

3.34. Пропуск осіб, взятих під варту.

3.34.1. Пропуск через державний кордон осіб, взятих під варту, здійснюється після приймання та передачі осіб підрозділом МВС України на підставі окремої санкції Генеральної прокуратури України.

3.34.2. Приймання-передача осіб здійснюється у пункті пропуску у спеціально визначеному місці, яке забезпечує під'їзд автомобілів МВС України та відповідних органів Республіки Польща для передачі осіб з автомобіля в автомобіль.

3.34.3. Приймання-передача осіб, які взяті під варту, здійснюється після отримання підрозділом охорони державного кордону розпорядження прикордонного загону про конкретну дату та час передачі.

3.34.4. Про приймання-передачу осіб, взятих під варту, складається акт встановленої форми у трьох примірниках, який завіряється гербовою печаткою органу відправника. Перший примірник акта видається органу-відправнику, другий залишається в підрозділі охорони державного кордону, а третій у підрозділі МВС. Разом з особою, що перебуває під вартою, передається паспорт або анкета з фотокарткою, а також інші документи та особисті речі.

3.35. Пропуск спеціальних, небезпечних вантажів та спеціальних транспортних засобів.

3.35.1. Пропуск через державний кордон транспортного засобу, що перевозить спеціальні, небезпечні вантажі або спеціального транспортного засобу здійснюється згідно Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів", як правило, позачергово, при цьому не допускається необґрунтованої затримки такого транспортного засобу.

3.35.2. При наявності інформації про очікуване прибуття транспортного засобу, що перевозить спеціальні, небезпечні вантажі або спеціального транспортного засобу старшим прикордонних нарядів у пункті пропуску та начальником ВМО №1-4 м/п «Смільниця» забезпечується взаємне інформування щодо такого транспортного засобу із проведенням відповідного інструктажу службових осіб у пункті пропуску.

3.35.3. Про слідування транспортного засобу, який перевозить спеціальні, небезпечні вантажі або спеціального транспортного засобу через державний кордон прикордонний наряд «ВШ»(тил) негайно доповідає старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску, який в свою чергу інформує про це начальника ВМО №1-4 м/п «Смільниця». Пропуск на територію пункту пропуску такого транспортного засобу здійснюється лише з дозволу старшого прикордонних нарядів та начальника ВМО м/п у пункті пропуску.

3.35.4. Старший прикордонних нарядів у пункті пропуску, разом зі начальником ВМО №1-4 м/п «Смільниця», вживають заходів для його позачергового оформлення, визначають смугу руху або місце для оформлення такого транспортного засобу.

В разі необхідності таку смугу звільняють (у випадку необхідності) від інших транспортних засобів.

В разі необхідності контроль транспортних засобів, що перевозять спеціальні, небезпечні вантажі та спеціальних транспортних засобів може здійснюватися на стоянці затриманих транспортних засобів або в пункті поглибленого огляду транспортних засобів пункту пропуску.

3.35.5. До проведення контрольних операцій обов'язково залучаються службові та посадові особи підрозділів державних контрольних служб, до компетенції яких відноситься небезпечний вантаж.

3.35.6. З метою недопущення до транспортного засобу, що перевозить спеціальні, небезпечні вантажі або спеціального транспортного засобу, сторонніх осіб, в місцях здійснення прикордонного та інших видів контролю службові особи підрозділу охорони державного кордону вживають додаткових режимних заходів.

3.35.7. У випадку надання відмови у пропуску транспортного засобу, що перевозить спеціальні, небезпечні вантажі або спеціального транспортного засобу через державний кордон службовою або посадовою особою будь-якого підрозділу державної контрольної служби. Зазначена особа терміново інформує старшого прикордонних нарядів у пункті пропуску та старшого зміни ВМО про причини, з яких неможливо дати дозвіл на переміщення вантажу або транспортного засобу через державний кордон та надає інформацію про заходи, виконання яких надасть можливість здійснити пропуск вантажу та транспортного засобу через державний кордон. Аналогічна інформація надається і особі (водію), що переміщує спеціальні, небезпечні вантажі або спеціальний транспортний засіб.

3.36. Пропуск варт, що відряджаються від військових частин (підрозділів) Збройних Сил України та інших військових формувань для охорони військових вантажів.

3.36.1. Пропуск через державний кордон України варт, що відряджаються від військових частин (підрозділів) Збройних Сил України та інших військових формувань для охорони військових вантажів здійснюється після отримання підрозділом охорони державного кордону письмового розпорядження прикордонного загону.

3.36.2. Перевірка документів та пропуск через державний кордон особового складу варти здійснюється прикордонним нарядом "ПД" за паспортними та іншими документами, дійсними для перетинання державного кордону та іменними списками на особовий склад варти, які подаються у трьох примірниках начальником варти.

3.36.3. Перевірка зброї особового складу варти здійснюється особисто старшим прикордонних нарядів у пункті пропуску у присутності начальника варти.

У разі виявлення невідповідностей, неточностей в найменуванні, нумерації або кількості зброї зазначеної у документах варти рішення про пропуск приймається начальником прикордонного загону за погодженням з начальником митниці.

3.36.4. Після перевірки документів та зброї в особового складу варти прикордонний наряд "ПД" проставляє на іменних списках варти відмітку про перетинання державного кордону України "Державний кордон України перетнули".

Один примірник іменного списку прикордонний наряд старший прикордонних нарядів у пункті пропуску залишає в себе і потім додає його до рапорту про результати несення служби. Два інших повертає начальнику варти.

3.36.5. Старший прикордонних нарядів у пункті пропуску про результати оформлення варти доповідає по команді та надає інформацію про маршрут руху варти та результати її оформлення.

3.37. Пропуск спеціальних вантажів і (або) товарів військового призначення та подвійного використання.

3.37.1. Пункт пропуску не включено до Переліку пунктів пропуску через державний кордон, через які здійснюється переміщення товарів військового призначення та ядерних матеріалів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2010 № 1057.

3.38. Пропуск спеціальних транспортних засобів, які здійснюють транспортування тяжкохворих (поранених та осіб без свідомості)

3.38.1 В разі прибуття до пункту пропуску спеціальних транспортних засобів, які здійснюють транспортування тяжкохворих (поранених та осіб без свідомості) прикордонний наряд «Вартовий шлагбауму» негайно викликає «Старшого прикордонних нарядів в пункті пропуску». Прикордонний наряд «Старший прикордонних нарядів в пункті пропуску» прибуває до транспортного засобу, перевіряє наявність документів на право перетинання державного кордону, документів про стан здоров’я та характер хвороби (отриманої травми, поранення), уточнює у супроводжуючої особи де і за яких обставин отримано травму (поранення). Після здійснення перевірки, прикордонний наряд «Вартовий шлагбауму» здійснює запуск транспортного засобу в пункт пропуску.

3.38.2 Прикордонний наряд «Старший прикордонних нарядів в пункті пропуску» інформує посадових осіб митниці про прибуття до пункту пропуску спеціальних транспортних засобів, які здійснюють транспортування тяжкохворих (поранених та осіб без свідомості) через державний кордон.

3.38.3 Прикордонний наряд «Старший прикордонних нарядів в пункті пропуску» спільно з старшим зміни митниці визначають смугу руху на якій буде здійснюватись оформлення спеціальних транспортних засобів, які здійснюють транспортування тяжкохворих (поранених та осіб без свідомості).

3.38.4 Прикордонний контроль спеціальних транспортних засобів, які здійснюють транспортування тяжкохворих (поранених та осіб без свідомості) здійснюється в пріоритетному порядку за процедурою контролю першої лінії.

3.38.5 Перевірка документів у тяжкохворих (поранених, осіб без свідомості) та супроводжуючих осіб здійснюється в салонах транспортних засобів, які здійснюють транспортування цих осіб.

3.38.6 Митний контроль спеціальних транспортних засобів, які здійснюють транспортування тяжкохворих (поранених та осіб без свідомості) здійснюється в пріоритетному порядку у відповідності до митного законодавства.

3.38.7 В разі виявлення ознак, які вказують на кримінальний характер отриманих ушкоджень, прикордонний наряд «Старший прикордонних нарядів в пункті пропуску» в найстисліші терміни повідомляє про це співробітників Національної поліції та інформує представників оперативно-розшукового підрозділу.

ІV. Час, що відводиться для виконання контрольних операцій.

4.1. Початком контролю вважається подання документів особою (водієм, пасажиром, перевізником) на право перетинання державного кордону та на право переміщення через митний кордон України товарів, транспортних засобів, майна (тощо) уповноваженій особі органу охорони державного кордону або митниці.

Завершенням контролю вважається оголошення особі (водію, пасажирам, перевізнику) про позитивні висновки відповідних видів контролю та проставлення посадовими особами контрольних служб всіх необхідних відміток у контрольному талоні автотранспорту.

4.2. Граничний строк перебування товарів та транспортних засобів у пункті пропуску для автомобільного транспорту не може перевищувати 5 днів з моменту прибуття у пункт пропуску для здійснення митних процедур.

4.3. Посадові особи, які здійснюють контроль осіб, товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України дотримуються Часових нормативів виконання контрольних операцій, затверджених спільним наказом Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства культури і туризму України, Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 28.11.05 №1167/886/824/643/655/424/858/900.

4.4. Часові нормативи можуть не дотримуватися в разі наявності достатніх підстав вважати, що особи, транспортний засіб та вантажі переміщуються через державний кордон України з порушенням норм законодавства України про державний кордон України, митних правил, інших норм законодавства, а також у разі затримання цих осіб, транспортних засобів та вантажів у наслідок виявлених порушень.

4.5. Службові та посадові особи підрозділів державних контрольних служб вживають заходів до вдосконалення механізму відповідного контролю та скорочення тривалості його здійснення у пункті пропуску.

V. Порядок допуску в пункт пропуску та в його режимну зону осіб, транспортних засобів та вантажів, порядок їх пересування

5.1. Установлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон, здійснення контролю за його додержанням, а також організації і забезпечення  взаємодії та координації контрольних органів і служб, що здійснюють різні види контролю або беруть участь у забезпеченні режиму в пунктах пропуску через державний кордон регламентується наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 29 серпня 2011 року №627 «Про затвердження Порядку дій посадових осіб органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України щодо установлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон, здійснення контролю за його додержанням, а також організації і забезпечення  взаємодії та координації контрольних органів і служб, що здійснюють різні види контролю або беруть участь у забезпеченні режиму  в пунктах пропуску через державний кордон» зареєстрованого в міністерстві юстиції України 23 версня 2011 року за №1117/19855 та наказом начальника Мостиського прикордонного загону за погодженням з начальником Львівської митниці ДФС.

За рішенням начальника прикордонного загону можуть встановлюватися додаткові режимні правила і тимчасові обмеження в межах території пункту пропуску. Рішення начальника прикордонного загону оформлюється у вигляді розпорядження (наказу), яке доводиться до відома органів місцевого самоврядування, усіх взаємодіючих органів і служб, до керівників зацікавлених підприємств, організацій, установ у частині, що їх стосується.

Прикордонні наряди, які несуть службу у пункті пропуску, відповідають за дотриманням режиму у в межах діяльності українських служб.

Контроль за додержанням режиму в зоні митного контролю покладається на посадових осіб митного поста «Смільни».

5.2. Для внутрішньої перевірки порядку проходження прикордонного та митного контролю (в разі необхідності інших видів контролю) транспортного засобу у пункті пропуску використовуються контрольні талони:

контрольний талон для проходження по "зеленому коридору" (додаток 1);

контрольний талон проходження по "червоному коридору" (додаток 2).

Контрольний талон проходження по "червоному коридору" також видається на:

– транспортні засоби, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів та переміщуються по «автобусній смузі»;

– кожний транспортний засіб, який зареєстрований у відповідних реєстраційних органах, який переміщується через державний кордон України не своїм ходом (на лафетах, у вантажних відсіках транспортних засобів тощо). Про такі випадки старший прикордонних нарядів в пункті пропуску робить відповідний запис в робочому зошиті.

5.3. Начальник ВМО №1-4 м/п "Смільниця" перед початком зміни забезпечує передачу старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску необхідної кількості контрольних талонів обох типів.

Облік контрольних талонів, виданих прикордонним нарядам, здійснює начальник ВМО №1-4 м/п "Смільниця" в журналі обліку контрольних талонів, виданих старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску (додаток 3).

5.4. По закінченні зміни контрольні талони, оформлені за зміну, старшим прикордонних нарядів у пункті пропуску та начальником ВМО №1-4 м/п "Смільниця" перераховуються та архівуються шляхом поміщення в окремий конверт (теку) із зазначенням на ньому кількості талонів, періоду зміни, дати архівування, П.І.Б службової особи, яка здійснила перерахування та архівування.

5.5. Після проведення архівування контрольних талонів старшим прикордонних нарядів у пункті пропуску та начальником ВМО №1-4 м/п "Смільниця" складається та підписується у двох примірниках Звіт за результатами звірки про пропущені транспортні засоби, форма якого наведена у (додатку 4).

У разі виявлення факту розбіжності даних щодо оформлених транспортних засобів, їх перелік зазначається у звіті із вказанням причин таких розбіжності

Один примірник звіту надходить до справи підрозділу охорони державного кордону, другий – до митниці.

5.18. За дотримання безпеки і громадського порядку в межах території пункту пропуску, охорону осіб і транспортних засобів, які проходять контроль або очікують на контроль а також забезпечення дороги проїзду між державним кордоном і місцем проведення контролю, відповідальним є Комендант Відділу Прикордонної Варти в Кросценко.

VІ. Прикінцеві положення.

6.1. З метою координації діяльності службових та посадових осіб підрозділів державних контрольних служб перед початком служби кожної зміни у пункті пропуску проводиться нарада під керівництвом старшого прикордонних нарядів у пункті пропуску, за участю начальника ВМО №1-4 м/п «Смільниця» й представників інших підрозділів державних контрольних служб, на якій обговорюються питання:

підводяться підсумки роботи попередньої зміни та розв’язуються проблемні питання, що виникли в попередній зміні при здійсненні контрольних операцій підрозділами, які здійснюють відповідні види державного контролю в пункті пропуску;

здійснюється обмін інформацією щодо змін у правилах перетинання державного кордону особами, транспортними засобами та вантажами, які надійшли від відповідних контрольних служб;

визначаються можливі об'єкти контролю, що будуть піддані посиленому контролю під час служби змін;

уточнюється механізм взаємодії між службовими та посадовими особами підрозділів державних контрольних служб під час служби;

доводяться вимоги щодо особливостей режимних заходів та додаткових режимних правил у пункті пропуску;

визначається склад спільних груп і режим їх служби.

Після наради старший прикордонних нарядів у пункті пропуску і начальник ВМО №1-4 м/п «Смільниця» обмінюються інформацією щодо транспортних засобів, вантажів і фізичних осіб, які перебувають на контролі перетинання державного кордону (за винятком інформації з обмеженим доступом).

6.2. Посадові особи підрозділів державних контрольних служб, при наявності відповідної інформації, забезпечують своєчасне інформування підрозділу охорони державного кордону та м/п про прибуття у пункт пропуску офіційних осіб і делегацій, організованих груп туристів, транспортних засобів зі спеціальним, небезпечним вантажем, виявлення осіб, причетних до протиправної діяльності та інші нестандартні ситуації.

6.3. У пункті пропуску відповідно до міжнародних договорів старший прикордонних нарядів організовує і станом на 09.00 уточнює з представником прикордонного підрозділу Республіки Польща питання щодо пропущених і не пропущених через державний кордон осіб і транспортних засобів, визначення спільних скоординованих дій в інтересах забезпечення безперебійного пропуску через державний кордон, а також про зміни в обстановці, які впливають на здійснення пропуску через державний кордон.

6.4. У разі виникнення у пункті пропуску ситуацій, які ускладнюють або унеможливлюють пропуск через державний кордон чи функціонування пункту пропуску, підрозділи державних контрольних служб в межах своєї компетенції вживають скоординованих заходів до їх локалізації.

6.5. Інформаційні матеріали, що розміщуються у пункті пропуску, в обов'язковому порядку повинні містити інформацію, потрібну для перетинання державного кордону України громадянами та особами без громадянства, зокрема щодо їх прав та обов’язків під час перебування у пункті пропуску та проходження того чи іншого виду контролю. Інформаційні стенди щодо порядку перетинання державного кордону України мають бути викладені державною мовою, мовою суміжної держави та англійською мовою.

Не допускається розміщення у пункті пропуску гербів, прапорів, інших символів організацій, підприємств та установ, що не належать до державної символіки України.

6.6. Контроль за виконанням положень Технологічної схеми покладається на начальника відділу прикордонної служби «Смільниця» Мостиського прикордонного загону та начальника митного поста «Смільниця» Львівської митниці.

За невиконання вимог цієї Технологічної схеми та недотримання при цьому положень чинного законодавства України, винні особи притягуються до відповідальності у встановленому порядку.

Перший заступник начальника Мостиського

прикордонного загону – начальник штабу

підполковник                                 В.М. Чапля

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

до Технологічної схеми

пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та

вантажів в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Смільниця - Кросценко"

Начальник управління організації митного контролю

Львівської митниці ДФС

І.М. Каламуняк	 “____”__________2018 рік

В.о. начальника митного поста «Смільниця»

Львівської митниці ДФС

І.О. Науменко

“____”__________2018 р.

Додаток 1

до Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення

" Смільниця - Кросценко "

______________________________________________________________

(митниця  та пункт пропуску)

Контрольний талон

для проходження по „зеленому коридору” транспортного засобу без причепа та без товарів, що підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню

______________________________________________________________

кількість осіб у транспортному засобі,  вид (тип) транспортного засобу

______________________________________________________________

номерний державний реєстраційний  знак транспортного засобу

Відмітка ОНП                          Відмітка про проходження

паспортного контролю

Додаток 2

до Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення

" Смільниця - Кросценко "

______________________________________________________________

(митниця  та пункт пропуску)

Контрольний талон

Серія ХХХ номер ХХХХХХ

для проходження  по „червоному коридору”

______________________________________________________________

кількість осіб у транспортному засобі, вид (тип) транспортного засобу

______________________________________________________________

номерний державний реєстраційний  знак транспортного засобу

_____________________________________________________________

найменування товару,   напрямок переміщення

Відмітка ОНП                           Відмітка про проходження

паспортного контролю

Додаток 3

до Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення

" Смільниця - Кросценко "

Журнал

обліку контрольних талонів, виданих представникам органів

охорони державного кордону

№ з/п

Дата видачі.

Кількість Контрольних талонів для проходження по „зеленому коридору”

Кількість Номерних контрольних талонів проходження по „червоному коридору”

Серія та номер

П.І.Б особи, що видала (підпис)

П.І.Б особи, що прийняла (підпис)

Кількість повернутих невикористаних

контрольних талонів „Червоний коридор”

Серія та номер

П.І.Б особи, що повернула (підпис)

П.І.Б особи, що прийняла (підпис)

Примітки

Додаток 4

до Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення

" Смільниця - Кросценко "

ЗВІТ

за результатами звірки про пропущені транспортні засоби, що прослідували на в’їзд в Україну (виїзд з України) у пункті пропуску для автомобільного сполучення ___________________

в період з ___год. чч.мм.рр по ____год. чч.мм.рр.

І. Інформація щодо кількості пропущених транспортних засобів згідно з ПТК АПК «ГАРТ-1/П» та АСМО «Інспектор»

| База даних | В’їзд в Україну | Виїзд з України |
| --- | --- | --- |
|  | Червоний коридор | Зелений коридор | Автобусна смуга | Червоний коридор | Зелений коридор | Автобусна смуга |
| ПТК АПК «ГАРТ-1/П» |  |  |  |  |  |  |
| АСМО «Інспектор»* |  |  |  |  |  |  |
| РІЗНИЦЯ |  |  |  |  |  |  |

* – інформація на в’їзд в Україну зазначається про транспортні засоби, які в’їхали в зону митного контролю, на виїзд з України - про транспортні засоби, які виїхали із зони митного контролю

ІІ. Перелік транспортних засобів, по яких виявлено розбіжності у базах даних

| № з/п | Номер ТЗ | Смуга руху | Напрямок | Наявність/відсутність у базі даних (+/-): | Причини розбіжностей | Місце перебування ТЗ у пункті пропуску |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПТК АПК «ГАРТ-1/П» | АСМО «Інспектор» |  |  |

Начальник митного поста «___________»_________________ (______________)

Начальник ВПС «___________»                _________________ (______________)

Додаток 5

до Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення

" Смільниця - Кросценко "

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПОВЕРНЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску

_____________________________________________________________

(військове звання, прізвище, ініціали старшого п/н у ППр)

Дата: «____» _________ 200 ___ р.                Час: «____» год. «____» хв.

Інформую Вас про прийняте рішення щодо повернення _____________

(вид)

транспортного засобу марки ________________, р/н ________________,

причеп марки ___________________, р/н __________________________

під керуванням  громадянина ____________________________________

(громадянство, прізвище, ініціали, паспортний документ)

______________________________________________________________

Причина повернення:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Ініціатор повернення _________________________________________ __________________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище печатка)